Manuel d’instructions originale

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE

FHAEP125020L

FEIDER FRANCE

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux - France

Important!

Lors de l’utilisation de l’appareil, certaines précautions doivent être observées pour éviter les blessures et les dommages. Veuillez lire entièrement les instructions d’opération. Veuillez conserver ce manuel en un lieu sûr afin que les informations soient disponibles en tout temps. Si vous remettez l’appareil à une autre personne, veuillez également lui donner les présentes instructions de fonctionnement.

Nous déclinons notre responsabilité pour les accidents ou dommages découlant du non-respect des présentes instructions et des consignes de sécurité.

1. Règles de sécurité

- Important : Veuillez lire les instructions d’opération avant l’assemblage et l’utilisation de l’appareil pour la première fois.

- S’assurer que l’alimentation est identique à celle spécifiée sur la plaque signalétique.

- Ne branchez l'appareil qu'à une prise de courant 220-240 V ~ 50/60 Hz correctement installée.

- Veuillez débrancher la prise d’alimentation dans les circonstances suivantes : A chaque fois que l’appareil n’est pas utilisé, avant l’ouverture de l’appareil et avant tous les travaux d’entretien et de nettoyage

- Ne jamais nettoyer l’appareil avec les solvants.

- Ne jamais débrancher la fiche en tirant le câble.

- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

- Veuillez éloigner les enfants.

- S’assurer que les câbles d’alimentation ne sont pas endommagés par le trébuchement, la chute, les nids et les choses semblables.

- Evitez d’utiliser cette machine si le câble d’alimentation présente la moindre défaillance.

- Si le câble d’alimentation doit être remplacé, le remplacement doit être conforme avec les spécifications du fabricant. Câble d’alimentation : H 05 VV – F 2 x 0.75 mm2

- Evitez d’utiliser l’aspirateur dans les cas suivants : feux d’allumettes, cendre lente et mégots de cigarettes, substances explosives ou inflammables, caustiques, combustibles, les vapeurs et les liquides.

- L’appareil n’est pas approprié pour l’aspiration de la poussière qui pourrait être dangereux pour la santé.

- Stocker l’appareil dans un environnement interne sec.

- Ne jamais utiliser l’appareil s’il est endommagé.

- L’appareil doit uniquement être réparé par un centre de service client autorisé.

- Utiliser l’appareil uniquement pour effectuer les travaux pour lesquels il a été conçu.

- Vous devez faire très attention lors des étapes du nettoyage.

- Utiliser uniquement les accessoires et les pièces de rechange originales.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions pour utiliser l’appareil de manière sûre et comprendre le les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. Configuration et articles fournis (Fig. 1-3)

1. Poignée

2. Commutateur automatique de MARCHE/ARRET

3. Tête

4. Cage de filtre

5. Valve à flotteur de sécurité

6. Crochet de verrouillage

7. Corps

8. Connexion du tuyau d’aspiration

9. Connecteur de soufflage

10. Tube du tuyau d’aspiration

11. Tube d’aspiration à 3 parties

12. Embout de combinaison

13. Roues

14. Sac poubelle

15. Filtre de mousse

16. Crevasse d’embout

17. Crochet pour câble

3. Utilisation prévue

L’aspirateur eau et poussière est conçu pour l’aspiration à chaud et à froid en utilisant le filtre approprié. L’appareil n’est pas conçu pour l’aspiration des combustibles, des substances dangereuses ou explosives.

La machine doit uniquement être utilisée suivant son objectif prescrit. Toute autre utilisation non conforme sera considérée comme une mauvaise utilisation. L’utilisateur/l’opérateur –et non le fabricant – sera pas conséquent responsable des dommages ou blessures découlant du non-respect de cette consigne.

Veuillez remarquer que notre appareil n’est pas conçu pour une utilisation commerciale ou pour des applications industrielles. Notre garantie devient nulle en cas d’utilisation non prévue de cet appareil.

4. Données techniques

Tension d’alimentation:: 220-240V~ 50/60 Hz

| Modèle | Puissance d’entrée: | Volume du réservoir: | Poids: |
| --- | --- | --- | --- |
| FHAEP125020L | 1250 W | 20 L | 4.40Kgs |

5. Avant le démarrage de l’appareil

Important!

- Avant de connecter l’appareil à l’alimentation électrique, s’assurer que les données de la plaque signalétique sont identiques à celles de l’alimentation.

- L’appareil doit uniquement être connecté à une prise résistante au choc.

5.1 Assemblage de l’appareil

Installation de la tête de l’appareil (Fig. 4)

La tête de l’appareil (3) est vissée sur le corps (7) à l’aide du crochet de verrouillage (6). Pour retirer la tête de l’appareil (3), ouvrir le crochet de verrouillage (6) et retirer la tête de l’appareil (3). Lors de l’installation de la tête de l’appareil (3), s’assurer que la tête de verrouillage (6) rentre correctement en place.

Assemblage des roues (Fig. 5)

Monter les roues (13) conformément à la fig. 5.

Montage du crochet pour le câble (Fig. 10)

Appuyer le crochet sur le câble (17) dans le montage. Après l’utilisation, le câble d’alimentation pourrait être enroulé sur le crochet (17) et la tête (3).

5.2 Installation du filtre

Important!

Ne jamais utiliser un aspirateur sec ou mouillé avec un filtre.

Vérifier que le filtre est sécurisé en tout temps.

Montage du filtre de mousse (Fig. 6)

Pour l’aspiration mouillée, glisser le filtre de mousse fourni (15) sur la cage du filtre (Fig.3/4).

Assemblage du sac poubelle (Fig. 7)

Pour l’aspiration à sec, glisser le sac poubelle (14) sur le trou d’aspiration. Le sac poubelle (14) est approprié uniquement pour l’aspiration à sec. Le sac poubelle facilite la mise au rebut de la poussière aspirée.

5.3 Fixation du tuyau d’aspiration (Fig. 3, 8, 9)

Connecter le tuyau d’aspiration (10) sur le connecteur correspondant sur l’aspirateur sec ou froid, en fonction de l’application exigée.

Aspiration

Connecter le tuyau d’aspiration (10) sur le connecteur du tuyau d’aspiration (8).

Soufflage

Connecter le tuyau d’aspiration (10) sur le connecteur de soufflage (9)

Le tube d’aspiration à 3 parties (11) pourrait être monté sur le tuyau d’aspiration pour le rallonger.

5.4 Embouts d’aspiration

Embouts de combinaison (12)

L’embout de combinaison (12) avec les fixations est utilisé pour l’aspiration des solides et des liquides sur des surfaces larges et moyennes. La crevasse d’embout (16) est spécialement conçue pour le nettoyage des côtés.

6. Opération

Important!

Eteindre l’appareil si le liquide ou la mousse est émise avec l’air de décharge lors d’une aspiration à froid.

6.1 Commutateur de marche/arrêt (Fig. 1)

Position du commutateur 0: Arrêt

Position du commutateur I: Marche

6.2 Aspiration à sec

Utiliser le sac poubelle (14) pour l’aspiration à sec (voir le point 5.2)

Toujours s’assurer que les filtres sont en bonne sécurité.

6.3 Aspiration humide

Pour l’aspiration humide, utiliser le filtre de mousse (15) (Voir le point 5.2)

Toujours s’assurer que les filtres sont en bonne sécurité.

Important!

Lors d’une aspiration humide, le commutateur de sécurité flottant (5) se ferme lorsque le niveau maximal du réservoir est atteint. Ainsi, le bruit d’aspiration de l’appareil change et devient plus lourd. Vous devez éteindre l’appareil et vider le réservoir.

Important!

L’aspiration à sec et humide n’est pas approprié pour l’aspiration des liquides combustibles.

Pour l’aspiration humide, utiliser uniquement le filtre de mousse fourni.

6.4 Soufflage

Connecter le tuyau d’aspiration (10) au connecteur de soufflage (9) l’aspirateur humide et à sec.

7. Nettoyage, entretien et commande des pièces de rechange

Important!

Toujours retirer la prise d’alimentation avant de commencer tous les travaux d’entretien..

7.1 Nettoyage

- Maintenir tous les appareils de sécurité, sorties d’air et boîtier de moteur libres de saleté et de poussière.

- Nous vous recommandons de nettoyer l’appareil immédiatement après son utilisation.

7.2 Nettoyage de la tête de l’appareil (3)

Nettoyer régulièrement l’appareil avec un tissu sec et un savon doux. Evitez d’utiliser les agents de nettoyage ou les solvants, ils pourraient être agressifs aux pièces en plastiques de l’appareil.

7.3 Nettoyage du conteneur (7)

Le conteneur pourrait être nettoyé avec un tissu mouillé et un savon doux sous de l’eau coulante, en fonction de la quantité de saleté.

7.4 Nettoyage du filtre (15)

Nettoyer la cartouche de filtre (15) en frappant, brossant ou soufflant avec de l’air comprimé à faible pression

7.5 Entretien

A intervalles régulières et avant chaque utilisation,, vérifier que les filtres dans ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE sont correctement installés

7.6 Commande des pièces de rechange

Veuillez fournir les informations suivantes pour toutes les commandes des pièces de rechange :

- Modèle/type d’appareil

- Numéro de la pièce de la pièce de rechange requise

8. Mise au rebut

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

9. Symboles utilisés sur l'étiquette

Lire le manuel d'instructions

Protection de classe II

EC Declaration of conformity

FEIDER FRANCE

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France

Déclare que la machine désignée ci-dessous

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 1250W 20L AVEC PRISE D'ALIMENTATION

Modele: FHAEP125020L

Numéro de série: 20170414747-20170415336

Est conforme aux dispositions de la directive:

A la Directive Basse Tension 2014/35/UE

A la Directive CEM  2014/30/UE

A la Directive ROHS 2011/65/UE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes :

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001+A2:2008

EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Responsable du dossier technique: Oliver Patriarca

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux, le 05/12/2018

# Text boxes

1

11

10

1

3

2

6

8

7

13

12

2

10

15

13

12

14

11

16

4

3

3

9

4

5

6

5

7

15

13

14

8

8

7

10

7

9b

9a

11

12

16

11

3

9c

10

11

10

17