Elektrische polijstmachine

FTE710

WAARSCHUWING: LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT

FEIDER France

32, rue Aristide Bergès-ZI 31270 Cugnaux, Frankrijk

Lees de handleiding aandachtig voorafgaand aan het gebruik

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Lees alle waarschuwingen en instructies! Het niet volgen van de volgende waarschuwingen en instructies zal leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. In alle volgende waarschuwingen verwijst de term ‘elektrisch gereedschap’ naar elektrisch gereedschap (bedraad) of door een accu aangedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.

1) Bewaar deze veiligheidsinstructies op een veilige plek!

a) Houd de werkplek schoon en netjes. Chaotische en donkere gebieden zullen ongelukken veroorzaken.

b) Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals ontvlambare vloeistof, gas of stof. Vonken die worden gegenereerd door elektrisch gereedschap, kunnen het stof of gas ontsteken.

c) Zorg ervoor dat er geen kinderen en omstanders in de buurt zijn tijdens en na het gebruik van het elektrisch gereedschap. Gebrek aan concentratie kan ertoe leiden dat u de controle over het gereedschap verliest.

2) Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elektrische gereedschap moet overeenkomen met het stopcontact. U mag de stekker op geen enkele manier wijzigen. Elektrisch gereedschap dat moet worden geaard, mag geen adapterstekker gebruiken. Een niet-gewijzigde stekker en overeenkomstig stopcontact vermindert het risico op elektrische schokken.

b) Vermijd contact aardingsoppervlakken, zoals leidingen, koellichamen en koelkasten. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op een elektrische schok.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.

d) Wees voorzichtig met het netsnoer. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen. Houd het elektrisch gereedschap bij de behuizing vast en haal de stekker uit het stopcontact. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde netsnoeren verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Wanneer u het elektrisch gereedschap buitenshuis wilt gebruiken, kunt u andere snoeren voor gebruik buitenshuis gebruiken. Het risico op een elektrische schok wordt verminderd wanneer een snoer voor gebruik buitenshuis wordt gebruikt.

f) Als het onvermijdelijk is om het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving te gebruiken, moet een aardlekschakelaar (RCD) worden gebruikt. Het gebruik van een aardlekschakelaar kan het risico op een elektrische schok verminderen.

3) Persoonlijke veiligheid

a) Wees waakzaam en blijf wakker tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap. Wanneer u zich moe voelt, medicatie of alcohol hebt genomen of een medische behandeling hebt ondergaan, mag u het elektrisch gereedschap niet gebruiken. Een onopzettelijke nalatigheid bij het gebruik van het elektrisch gereedschap kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsvoorzieningen, zoals het gebruik van stofmaskers, slipbestendige veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, gehoorbescherming en andere voorzieningen kunnen onder de geschikte omstandigheden lichamelijk letsel verminderen.

c) Voorkom dat het apparaat onbedoeld kan worden gestart. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat wanneer u de stekker in het stopcontact steekt of u het gereedschap oppakt of draagt. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat de aan/uit-knop is uitgeschakeld.

d) Verwijder alle sleutels en moersleutels voordat het elektrische gereedschap wordt ingeschakeld. Als u een sleutel op het draaiende onderdeel van het elektrisch gereedschap laat zitten, zal dit leiden tot persoonlijk letsel.

e) Houd het gereedschap niet te ver van het lichaam af. Zorg ervoor dat uw voeten stevig op de grond staan en uw lichaam de juiste houding aanneemt. In dit geval kan het elektrisch gereedschap goed worden gebruikt.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd kleding, handschoenen en haar uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, losse accessoires of los haar kan in bewegende delen vast komen te zitten.

g) Als er een stofafzuiging of stofzak op het apparaat kan worden gemonteerd, zorgt u ervoor dat ze in goede staat verkeren en op de juiste manier worden gebruikt. Het gebruik van deze voorzieningen kan het risico op stof verminderen.

4) Het gebruik en voorzorgsmaatregelen van elektrisch gereedschap

Maak geen misbruik van het elektrisch gereedschap. Gebruik het waarvoor het bestemd is. Door het juiste gereedschap te kiezen, kunt u efficiënter en veiliger werken.

b) Als de schakelaar de stroomtoevoer niet in- of uitschakelt, kan het elektrische gereedschap niet worden gebruikt. Elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar niet werkt, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c) De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald en/of de accu van het gereedschap moet worden verwijderd voordat er aanpassingen of veranderingen worden uitgevoerd of voordat het wordt opgeslagen. Deze beschermende maatregel vermindert het risico op onbedoeld starten van het gereedschap.

d) Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat het gereedschap wordt gebruikt door personen die niet met de werking ervan vertrouwd zijn. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van niet-opgeleide gebruikers.

e) Onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer of de bewegende delen op hun plaats zitten en goed vastzitten, controleer de onderdelen op schade en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap beïnvloeden. In geval van schade moeten het elektrische gereedschap voorafgaand aan het gebruik worden gerepareerd. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhoud van elektrisch gereedschap.

f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Een goed onderhouden gereedschap met een scherpe snijkant is niet gemakkelijk vast te houden en eenvoudig te gebruiken.

g) Bij het gebruik van elektrische gereedschappen, accessoires en gereedschappen moet u rekening houden met de instructies, de bedrijfsomstandigheden en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Het gebruik van het elektrische gereedschap voor bewerkingen die niet conform zijn met het gebruik ervan, kan gevaarlijk zijn.

5) Reparatie

a) Stuur uw elektrische gereedschap naar professioneel onderhoudspersoneel en repareer ze met dezelfde reserveonderdelen. Dit zorgt voor de veiligheid van het elektrische gereedschap dat moet worden gerepareerd.

Volgens de veiligheidsvoorschriften van de polijstmachine,

kan de machine worden gebruikt voor droog slijpen. Als er water in een elektrische machine binnendringt, kan dit een elektrische schok veroorzaken.

Zorg ervoor dat u het stof in de machine en de afzuigbuis reinigt. De stofophoping in de stofzak en in de buis kunnen de machineprestaties beïnvloeden.

De werkplek moet schoon worden gehouden. Wanneer verschillende soorten stof worden gemengd, kan dit leiden tot een chemische reactie. Licht metaalstof kan brand of een explosie kan veroorzaken.

Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het beschadigd is. Als het netsnoer tijdens het werk wordt beschadigd, mag u de beschadigde draad niet aanraken en moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen. Beschadigde draden kunnen het risico op een elektrische schok vergroten.

Tijdens het werk moet de handgreep worden vastgehouden. Probeer niet uw hand in het slijpmes te steken.

Functionele gegevens

Lees alle waarschuwingen en instructies. Het niet-naleven van waarschuwingsborden en instructies kan leiden tot elektrische schok, brand en/of ander ernstig letsel.

Gebruik de machine volgens de voorschriften

De polijstmachine DMJ-700F-5, het ontwerp, de productie van twee soorten elektrisch gereedschap, de productveiligheid en de kwaliteitsindicatoren volgens GB3883.1-normen.

Dit model heeft een motorbekrachtiging, laag gewicht, hoog vermogen, hoog rendement, gemakkelijke bediening, beveiliging enz. Dit model is geschikt voor nat slijpen van betonoppervlakken van muren van gebouwen, plafonds, enz. en het oppervlak van de zand- en stenen muren en het oppervlak van verf en cement.

Technische gegevens

Minimale spanning            230~240 (V)

Minimale frequentie           50 (Hz)

Nonimaal ingangsvermogen           710 (W)

Schuursnelheid           110 (t/min)

Bladgrootte          φ390 (mm)

Productoverzicht

Montage

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reserveonderdelen repareert of vervangt.

De slijpschijf vervangen

Het model bestaat uit een sponsschijf, een kunststof slijpschijf en een kunststof slijpschijfplaat die aan elkaar zijn gehecht met een magische pasta.

Onderhoud

Houd het gereedschap schoon en ruim afval en stof op.

Voeg vaak vet toe (vertragingskast) om het gereedschap gesmeerd te houden.

Controleer het netsnoer, de stekker, de schakelaar enz. om het gereedschap in goede staat te houden.

De productie van elektrische gereedschappen door het bedrijf wordt onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Als de machine nog steeds problemen veroorzaakt, stuurt u de machine naar de klantenservice voor reparatie.

De koolborstels vervangen

Er zijn extra borstels meegeleverd. Wanneer de borstel volledig is versleten, moet deze worden vervangen. Gebruik de ‘één’ schroevendraaier om de borstelafdekking linksom te draaien, verwijder de originele borstel, plaats de nieuwe borstel in de borstelhouder en schroef de afdekking vast.

Werkschema

1. Installeer een kunststof kleefblad (kunststof kleefschijf op de uitgaande as en gebruik daarna een verzonken kopbout van M6 * 12)

2. Installeer de kunststof slijpschijf (lijm de kunststof polijstplaat op de kunststof kleefplaat)

3. Installeer het sponsblad (bevestig het sponsblad op de kunststof plaat)

Conformiteitsverklaring

FEIDER FRANCE

ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES – 312070 CUGNAUX – Frankrijk

verklaart dat de hieronder aangegeven machine:

Product: Elektrische polijstmachine

Model: FTE710

Serienummer:

Ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de vereisten van richtlijnen:

Deze voldoet ook aan de volgende normen:

Verantwoordelijk van het technische dossier: Olivier Patriarca

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux,  01/03/2018