Szlifierka elektryczna

FTE710

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ NIENIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

FEIDER France

32, rue Aristide Bergès-ZI 31270 Cugnaux, France

Przeczytać uważnie przed użyciem

Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami! Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem elektrycznym i poważnymi obrażeniami. Określenie "narzędzia elektryczne" w poniższych ostrzeżeniach odnosi się do zarówno do narzędzi zasilanych z sieci jak i tych, zasilanych z baterii (DC).

1) Zachować instrukcję bezpieczeństwa w bezpiecznym miejscu.

a) Utrzymywać porządek w miejscu pracy, bałagan i niedostateczne oświetlenie prowadzą do wypadków.

b) Nie używać narzędzi elektrycznych w środowisku wybuchowym, gdzie występują łatwopalne ciecze, gazy bądź pył. Iskrzenie narzędzi elektrycznych zapala gaz albo pyły.

c) Dzieci i osoby postronne nie powinny przebywać w pomieszczeniach gdzie pracują narzędzia elektryczne. Brak uwagi może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczki zasilania muszą odpowiadać gniazdkom. Nie dokonywać żadnych zmian we wtykach. Uziemienie narzędzi elektrycznych nie może się wiązać z wymianą wtyku. Oryginalna wtyczka i pasujące gniazdo ograniczają ryzyko porażenia elektrycznego.

b) Unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jakimi jak rury, radiatory albo chłodziarki. Kontakt ciała z gruntem podnosi ryzyko porażenia elektrycznego.

c) Nie wystawiać narzędzi elektrycznych na deszcz i wilgoć. Woda w narzędziach elektrycznych podnosi ryzyko porażenia elektrycznego.

d) Nie uszkadzać przewodów. Nigdy nie podnosić narzędzia elektrycznego za kabel ani nie wyszarpywać wtyku z gniazda chwytając za kabel. Kable chronić przed rozgrzaniem, paliwami/olejami, ostrymi krawędziami i częściami ruchomymi. Kable uszkodzone lub pozwijane podnoszą ryzyko porażenia elektrycznego.

e) Podczas pracy na otwartej przestrzeni używać kabli do pracy pod gołym niebem. Ograniczy to ryzyko porażenia elektrycznego.

f) Jeżeli nie daje się uniknąć pracy z narzędziami elektrycznymi w wilgotnym środowisku, należy korzystać z zabezpieczeń przez bezpieczniki różnicowoprądowe. Ograniczy to ryzyko porażenia elektrycznego.

3) Bezpieczeństwo osobiste

a) Zachować ostrożność, uważać i zachować przytomność podczas pracy z narzędziami elektrycznymi. Nie używać narzędzi elektrycznych w przypadku przemęczenia albo pod wpływem alkoholu lub leków. Przypadkowe błędy podczas pracy z narzędziami elektrycznymi mogą prowadzić do poważnych obrażeń.

b) Korzystać ze środków ochrony osobistej. Zawsze nakładać okulary ochronne. Wyposażenie bezpieczeństwa, takie jak maski pyłowe, obuwie przeciwpoślizgowe, nauszniki i podobne zmieszają ryzyko obrażeń.

c) Zapobiegać przypadkowym włączeniom. Upewnić się, że przy włączaniu do źródła zasilania, przenoszenia i pobierania narzędzia włącznik jest pozycji Off/Wył. Nie odłączać ani nie podłączać kabla do/z zasilania gdy zasilanie narzędzia jest włączone.

d) Przed włączeniem narzędzia zdjąć wszelkie klucze i akcesoria montażowe. Po włączeniu narzędzia takie elementy mogą prowadzić do do obrażeń.

e) Nie pracować zbyt długo w niewygodnych pozycjach. Zawsze zwracać uwagę na podłoże i równowagę ciała. Tylko wtedy można prawidłowo posługiwać się narzędziem.

f) Ubierać się odpowiednio. Nie nosić zbyt luźnej odzieży ani biżuterii. Zachować dystans ubrania, włosów i rękawic od ruchomych części. Luźne ubrania, akcesoria bądź włosy mogą zostać schwytane przez elementy ruchome.

g) Jeżeli urządzenie zostało udostępnione w razem z urządzeniami do usuwania/zbierania pyłu, upewnić się, że są w dobrym stanie. Urządzenia opylające zmniejszają ryzyko.

4) Korzystanie z narzędzi elektrycznych i środki ostrożności

a) Przestrzegać instrukcji szczegółowych używanych narzędzi elektrycznych. Wybór właściwych narzędzi umożliwi wydajniejszą i bezpieczną pracę.

b) Narzędzie, które nie włącza się po włączeniu przycisku zasilania, nie może być używane. Narzędzia elektryczne z zepsutymi wyłącznikami są niebezpieczne i muszą zostać naprawione.

c) Przed składowaniem oraz wszelkimi manipulacjami, wymianą akcesoriów itp. czynnościami narzędzia elektryczne muszą być odłączone od źródeł zasilania. Wyklucza to przypadkowe włączenie się narzędzia.

d) Przechowywać narzędzia elektryczne poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalać na korzystanie przez osoby nieobeznane z narzędziami elektrycznymi. Narzędzia elektryczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników są niebezpieczne.

e) Konserwować narzędzia elektryczne. Sprawdzić czy części ruchome są na miejscu i nie zablokowane, sprawdzić wszelkie uszkodzenia oraz inne warunki wpływające na działanie narzędzi elektrycznych. W przypadku uszkodzenia, naprawić narzędzie przed użyciem. Wiele wypadków spowodowanych jest złym stanem narzędzi elektrycznych.

f) Narzędzia tnące utrzymywać w czystości i naostrzone. Praca z nimi będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza.

g) Narzędzi elektrycznych, ręcznych i akcesoriów używać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami, biorąc pod uwagę warunki w jakich będą używane. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne.

5) Naprawy

a) Narzędzia elektryczne przekazać do naprawy zawodowemu personelowi i naprawiać używając odpowiednich części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użycia narzędzi naprawionych.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa szlifierki:

􀁦 Urządzenie może być używane do szlifowania na sucho. Zetknięcie z opadami deszczu może prowadzić do porażenia elektrycznego

􀁦 Po użyciu odkurzyć miejsce pracy. Pył zbierać do worka pylnego.

􀁦 Miejsce pracy musi być utrzymane w czystości. Różne pyły w jednym miejscu mogą wejść w reakcję chemiczną. Opiłki metali lekkich są zapalne i mogą eksplodować.

􀁦 Nie używać niesprawnych narzędzi elektrycznych. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego natychmiast odłączyć zasilanie Uszkodzone kable podnoszą ryzyko porażenia elektrycznego.

􀁦 Urządzenie wymaga użycia obu rąk podczas pracy.

Opis funkcjonalności

Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami! Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem elektrycznym lub poważnymi obrażeniami.

Używać zgodnie z instrukcją.

Szlifierka DMJ-700F-5, konstrukcja i produkcja narzędzi elektrycznych, bezpieczeństwo produktu i wskaźniki jakości odpowiadają normom  GB3883.1.

Narzędzie charakteryzuje się silnikiem indukcyjnym, niską masą, wysoką mocą, wydajnością, łatwością użycia, bezpieczeństwem. Model nadaje się szlifowania na mokro powierzchni betonowych,  ścian, sufitów itp oraz powierzchni ścian z piaskowca i kamienia, oraz powierzchni malowanych i cementowych.

Dane techniczne

Napięcie zasilania            230~240(V)

Częstotliwość zasilania           50（Hz）

Pobór mocy           710(W)

Prędkość szlifowania           110(r/min)

Rozmiar tarczy          φ390(mm)

Schemat produktu

Złożony

􀁦 Przed naprawami, wymianą akcesoriów i części odłączyć zasilanie z sieci.

Wymiana tarczy szlifierskiej

Urządzenie używa tarczy elastycznej na której nakładka szlifierska utrzymuje się sklejona specjalną pastą.

Konserwacja

Utrzymywać w czystości, oczyścić z pyłu i skrawków.

Smarować regularnie.

Sprawdzać kabel zasilania.

Firma produkująca narzędzia elektryczne jest poddawana surowym inspekcjom jakości. Jeśli urządzenie sprawia kłopoty należy zwrócić się do najbliższego autoryzowanego serwisu.

Wymiana szczotek węglowych

W akcesoriach jest para zapasowych szczotek. Wytarte szczotki należy wymienić. Odkręcić pokrywę szczotek za pomocą śrubokręta, wyjąć zużytą szczotkę i umieścić na jej miejscu nową. Przykręcić pokrywę.

Czynności

1. Założyć tarczę klejącą (dyska na osi jest przymocowany śrubą M6*12 krzyżakową)

2. Zainstalować tarczę szlifierską (przykleić do tarczy klejącej)

3. Zainstalować tarczę elastyczną (przytwierdzić do tarczy plastikowej)

Deklaracja zgodności

FEIDER FRANCE

ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES – 312070 CUGNAUX – France

Stwierdza, że urządzenie wskazanie poniżej:

Produkt: Szlifierka elektryczna

Model: FTE710

Numer seryjny:

Urządzenie zaprojektowane i produkowane zgodnie z następującymi normami i dyrektywami:

Spełnia również następujące normy:

Odpowiedzialny za plik techniczny: Olivier Patriarca

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux,  01/03/2018