# Originele gebruiksaanwijzing

# Olievrije compressor HCV50L

HYUNDAI

ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES 31270 CUGNAUX, FRANCE

Tel  : +33 (0)534.502.502    Fax : +33 (0)534.502.503

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

1/23

Beste gebruiker,

Wij zijn blij dat u voor een kwaliteitsproduct van HYUNDAI gekozen heeft en danken u voor het vertrouwen dat u ons en onze producten schenkt.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies, die ervoor zorgen dat u uw compressor optimaal en veilig kan gebruiken. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de compressor HCV50L voor de eerste keer gebruikt.

Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand ter referentie voor elk gebruik.

Bewaar alle bijgeleverde documenten op een veilige plaats.

# Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe compressor HCV50L

2/23

# Symbolen

# Opgepast gevaar!

De veiligheidsvoorschriften met dit symbool moeten in acht genomen worden. Het niet naleven kan leiden tot ernstige en verstrekkende gezondheidsproblemen alsook enorme materiële schade.

# Belangrijke opmerking!

Dit symbool wijst op belangrijke opmerkingen, die voor een juist gebruik van dit apparaat gevolgd moeten worden. Alleen zo kunnen mogelijke defecten vermeden worden.

# Belangrijke informatie!

Hier vindt u verklarende informatie en tips, die u helpen om dit apparaat optimaal te gebruiken.

# Gehoorbescherming dragen!

# Opgepast voor hete onderdelen!

# Opgepast voor automatisch start!

# Opgepast voor elektrische spanning!

# Gebruiksaanwijzing lezen!

# Compressoren voor weggebruik niet met geopende deuren of behuizing gebruiken!

# Drukschakelaar niet bedienen voordat de luchtslang is aangesloten.

# Deze gebruiksaanwijzing is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Toch behouden wij ons het recht om deze handleiding op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

3/23

# Inhoudsopgave

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.

6.1

6.2

7.

8.

9.

Productbeschrijving

Algemeen

Typeplaatje en korte instructies

Toepassingsgebied en beoogd gebruik

Productveiligheid

Technische specificaties

Verboden toepassingen

Veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsaanwijzingen

Specifieke veiligheidsaanwijzingen

Bediening van een apparaat onder druk volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voorbereiding van het product voor gebruik

Uitpakken van het pakket

Bewaren van de originele verpakking

Voorbereiding van het product voor gebruik

Opstellen van het apparaat

Montage

Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

Ingebruikname

Bediening

Uitschakelen van het apparaat

Opslag

Verpakken voor eigen vervoer

Reiniging/onderhoud door de gebruiker

Veiligheidsmaatregelen

Reiniging

Onderhoud

Luchtfilter reinigen/vervangen

Oliepeilcontrole en olie verversen

Probleemoplossing en reparatie

Reiniging/onderhoud door een vakman

Veiligheidsmaatregelen

Reiniging

Onderhoud

Probleemoplossing en reparatie

# Garantie

# Omvang

Uitvoering

# Recyclage

Garantieverklaring

Verklaring van conformiteit

4/23

5

5

5

5

6

6

7

7

7

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

12

13

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16

18

18

18

18

18

20

20

21

22

22

23

1.

1.1

Productbeschrijving

# Algemeen

Perslucht is een veelzijdige vorm van energie. Voor de aanmaak van perslucht kan u kiezen uit verschillende types van compressoren naargelang gebruik en toepassingsgebied. Met de compressor HCV50L heeft u voor een mobiele, olievrije zuigercompressor van HYUNDAI gekozen. Als bron van perslucht is de compressor gemaakt om verschillende pneumatische gereedschappen aan te drijven. Dit apparaat onderscheidt zich door een hoge levensduur en betrouwbare technologie.

1.2

Typeplaatje en korte instructies

Het typeplaatje vna de compressor met alle relevante technische specificaties en een snelstartgids met de belangrijkste aanwijzingen en operaties zijn rechtstreeks op het apparaat aangebracht.

1.3

Toepassingsgebied en beoogd gebruik

De compressor HCV50L is gemaakt volgens de stand der techniek en erkende veiligheidsvoorschriften. Toch kan onjuist gebruik een gevaar inhouden voor lijf en leden van de gebruiker of derden, of schade aan het apparaat zelf en/of andere eigendommen veroorzaken.

De compressor HCV50L is een olievrije luchtcompressor voor thuisgebruik. De omgevingslucht wordt aangezogen en gereinigd door de aanzuigfilter. In de cylinder vindt vervolgens een eentrapscompressie van de aangezogen lucht plaats. De samengedrukte lucht stroomt naar het drukvat en is ten slotte klaar om door uw pneumatisch gereedschap gebruikt te worden.

Deze compressor is uitsluitend bedoeld voor het comprimeren van lucht. Zuig geen brandbare gassen en/of verf- en stofmist aan. De max. toegelaten druk van 8 bar mag niet overschreden worden.

Elk ander of dit overschrijdend gebruik wordt als onjuist beschouwd. Het risico wordt gedragen door de gebruiker. Beoogd gebruik omvat ook het naleven van de gebruiks- en installatie-instructies alsook de onderhoudsvoorwaarden.

5/23

1.4

# Productveiligheid

Uitgerust met opstartondersteuning, thermische beveiligingsschakelaar en drukschakelaar, biedt dit apparaat maximale veiligheid en betrouwbaarheid.

De opstartondersteuning zorgt voor een onbelaste start van de compressor. De thermische beveiliging (in de motorwikkeling) activeert in het geval van een storing en onderbreekt de stroomvoorziening onmiddellijk. De drukschakelaar zorgt voor het automatische in- en uitschakelen. Bij het bereiken van de maximale druk van 10 bar, schakelt de compressor zich uit. Zodra de keteldruk onder de inschakeldruk (ca. 8 bar) gedaald is, schakelt de compressor zich automatisch weer in. De thermische beveiligingsschakelaar activeert in het geval van een storing en onderbreekt de stroomvoorziening.

1.5

Technische specificaties

Motorvermogen

Cylinders/trappen

Omwentelingen

Netaansluiting

Zuigkracht

Max. werkingsdruk

Ketelinhoud

Servicefactor

Bescherming

Isolatieklasse

Gegarandeerd geluidsvermogen (LwA)

Meetonzekerheid (K)

Geluidsdrukniveau (LpA)

Meetonzekerheid (K)

Productafmetingen (L x B x H)

Product gewicht

Tabel 1: Technische specificaties

6/23

1,3 kW /

1/1

20000 rpm

220 V-240V ~50 Hz

240 l/min

10 bar

50 L

S3/25%

IP20

B

97 dB(A)

2,71 dB(A)

72,3 dB(A)

2,03 dB(A)

38x 36x88 cm

23.7 kg

1.6

Verboden toepassingen

Deze compressor heeft IP20 bescherming. Apparaten in deze categorie beschikken over een zogenaamde vingerbescherming en zijn daarom beveiligd tegen het binnendringen van middelgrote vreemde voorwerpen (vanaf Ø 12,5mm). Er is echter geen enkele bescherming tegen water, waardoor het apparaat niet in vochtige of natte ruimtes of in regen gebruikt mag worden. Let erop dat het apparaat zowel tijdens het gebruik als bij de opslag niet in contact komt met water of vochtigheid.

Met deze compressor mogen GEEN brandbare gassen en/of verf- en stofmist aangezogen worden.

1.7

Veiligheidsinformatie

Het niet geoorloofde gebruik van de compressor kan leiden tot ernstige en verstrekkende gezondheidsproblemen alsook enorme materiële schade. Lees daarom de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruikt neemt. Alleen op deze manier kan een veilige en goede werking van de compressor gewaarborgd worden.

1.7.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Neem de algemene veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften in acht. Naast de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing moeten ook de algemene veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften van de wetgever in acht genomen worden.

Gebruiksaanwijzing doorgeven aan derden. Zorg ervoor dat derden dit product enkel op de gepaste manier gebruiken.

Houd kinderen uit de buurt en voorkom ongeoorloofd gebruik. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het gereed voor gebruik of ingeschakeld is. Houd kinderen uit de buurt. Gebruik van dit product door kinderen is verboden. Voorkom ongeoorloofd gebruik van het product.

Apparaat veilig bewaren. Het ongebruikte apparaat moet in een droge, gesloten ruimte buiten het bereik van kinderen bewaard worden.

Wees steeds attent en let op wat u doet. Voer geen werkzaamheden uit aan dit product wanneer u onoplettend of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie bent. Onoplettendheid bij het gebruik van dit apparaat kan leiden tot ernstige ongevallen en verwondingen.

# Zorg voor stabiliteit. Zorg ervoor dat u het apparaat op een vaste en veilige ondergrond plaatst.

7/23

Vermijd contact met hete onderdelen. Raak geen hete onderdelen van het apparaat aan. Let erop dat verschillende componenten warmte kunnen opslaan en zo ook na gebruik van het apparaat nog tot brandwonden kunnen leiden.

Transport handvat gebruiken. Verplaats het apparaat uitsluitend met het daarvoor bestemde transport handvat.

Let op beschadigingen. Controleer het apparaat voor ingebruikname op beschadigingen. Als het apparaat een defect vertoont, mag het in geen geval in gebruik genomen worden.

# Plaats geen voorwerpen in het apparaat. Plaats geen voorwerpen in het interieur van het apparaat.

Geen ongeoorloofd gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de doeleinden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Regelmatig controleren. Het gebruik van dit apparaat kan slijtage veroorzaken van bepaalde onderdelen. Controleer het apparaat daarom regelmatig op beschadigingen en defecten.

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Gebruik enkel accessoires en hulpstukken die uitdrukkelijk in deze gebruiksaanwijzing gespecifieerd worden of aanbevolen worden door de fabrikant voor uw eigen veiligheid.

Niet gebruiken in een gevaarlijke omgeving. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving waarin zich stoffen zoals brandbare vloeistoffen, gassen en in het bijzonder verf- en stofnevel bevinden. Deze stoffen kunnen ontstoken worden door hete onderdelen van het apparaat.

Houd uw werkruimte op orde. Houd uw werkruimte altijd opgeruimd. Een rommelige werkruimte houdt een gevaar in.

Beschermen tegen elektrische schokken. Vermijd lichamelijk contact met ongeaarde onderdelen.

Misbruik de kabel niet. Verplaats het apparaat niet met de kabel en gebruik het apparaat niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.

Stekker uittrekken. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en tijdens onderhoud.

8/23

1.7.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Houd rekening met omgevingsinvloeden. Gebruik de compressor niet in een vochtige of natte omgeving. Zorg voor een goede verluchting. Gebruik de compressor niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen.

Compressor niet overbelasten. Let op de gespecifieerde netspanning en werkmode en overbelast de compressor niet.

Draag geschikte werkkleding. Draag geen loszittende kleren of sieraden. U kan door bewegende onderdelen gevangen worden. Gebruik een haarnetje als u lang haar heeft.

Veiligheidsbril en mondmasker dragen. Draag een geschikte veiligheidsbril om uw ogen te beschermen en draag een mondmasker voor werken die stof veroorzaken.

Draag gehoorbescherming. Het geluidsniveau in de werkplaats kan 85 db(A) overschrijden. Draag daarom steeds geschikte gehoorbescherming.

Vermijd onbedoeld gebruik. Verzeker u ervan dat de rode aan-/uitschakelaar bij aansluiting op het stroomnet in de “Uit/0”-stand staat.

Maak de slangkoppeling voorzichtig los. Houd bij het losmaken van de slangkoppeling het koppelstuk vast met uw hand om verwondingen bij het terugveren van de slang te voorkomen.

Gebruik geschikte accessoires. Verzeker u ervan dat alle accessoires zoals slangen en koppelingen ontworpen zijn voor de maximale druk van de compressor.

Geschikte, veilige slangkoppelingen gebruiken. Gebruik voor uw eigen veiligheid enkel slangen met een veiligheidssnelkoppeling en een veiligheidskoppeling.

1.7.3 Bediening van een apparaat onder druk volgens de Richtlijn Drukapparatuur

1. Iedereen die een apparaat onder druk bedient, moet dit in goede staat houden, geoorloofd gebruiken, controleren, onmiddellijk de nodige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren en de nodige veiligheidsmaatregelen nemen nnargelang de omstandigheden.

2. De toezichthouden autoriteit kan in individuele gevallen noodzakelijke controlemaatregelen bevelen.

3. Een apparaat onder druk mag niet gebruikt worden wanneer het defect is omdat het werknemers of derden in gevaar kan brengen.

9/23

4. Het drukvat moet regelmatig op beschadigingen zoals roest gecontroleerd worden. Als u beschadigingen vaststelt, contacteer dan onmiddellijk het Service Center.

2.

2.1

Voorbereiding van het product voor gebruik

Uitpakken van het pakket

Controleer meteen na het openen van de verpakking dat de inhoud volledig en in perfecte staat is. Neem meteen contact op met uw verkoper wanneer de inhoud onvolledig is of gebreken vertoont. Gebruik het apparaat niet wanneer het defect is.

2.2

Bewaren van de originele verpakking

Bewaar de originele verpakking zorgvuldig voor de volledige levensduur van het product. Gebruik de verpakking voor opslag en transport van de compressor. Verwijder de verpakking na afloop van de levensduur van het product. Aanwijzingen voor een juiste recyclage vindt u in hoofdstuk 7.

2.3

Voorbereiding van het product voor gebruik

2.3.1 Opstellen van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend in een goed verluchte ruimte.

Plaats het apparaat in de buurt van de gebruiker en vermijd lange stroomkabels. Als het gebruik van een verlengkabel toch vereist is, neem dan de volgende aanwijzingen in acht:

– De verlengkabel moet een dwarsdoorsnede hebben van minstens 1,0mm2.

– Bovendien mag de verlengkabel niet langer dan 5m zijn. Als dat niet voldoende is, raden we aan om een langere persluchtslang te gebruiken.

Let erop dat de aangezogen lucht droog en stofvrij is. Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte ruimte.

De compressor mag alleen in omgevingstemperaturen tussen 5-40°C gebruikt worden.

De compressor mag niet in ruimtes gebruikt worden waarin zich stof, zuren, dampen, explosieven of ontvlambare gassen bevinden. Plaats het apparaat op een horizontale en vlakke ondergrond.

10/23

2.3.2 Montage

# Montage van de wielen

Bevestig de wielen aan de daarvoor bestemde voorziening, zoals aangegeven op afbeelding 1. Merk op dat een sluitring en de veerring in de gelaste ophanging over de schroefdraad van de schroef geplaatst moeten worden. Draai vervolgens de moer vast.

# Abb. 1: Montage van de wielen

# Montage rubberen pootje

Bevestig het rubberen pootje aan het steunvoetje, zoals aangegeven op afbeelding 2.

Abb. 2: Montage van de rubberen pootjes

3.

3.1

Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

- Transport handvat

- Behuizing

- Luchtreservoir

- Waaier

11/23

3.2

# Ingebruikname

1, Behuizing

2,Drukregelaar

3,Drukmeter voor het aflezen van de keteldruk

4.Regelaar voor verstelbare druk

5.Aan-/Uitschakelaar

Afbeelding 6: Productoverzicht persluchtmontage

1. Verzeker u ervan dat de Aan-/Uitschakelaar (zie afbeelding 6) in de “Uit/0”-stand staat. Sluit de compressor aan op een geaarde, met aardlekschakelaar-beveiligd stopcontact (220 V-240V~50Hz) aan.

2.  Schakel de compressor in door de aan-/uitschakelaar (zie afbeelding 6) in de “Aan/I”-stand te zetten. We raden aan om het apparaat eenmalig te laten lopen totdat de maximale keteldruk bereikt wordt en het apparaat automatisch uitschakelt. Sluit vervolgens het gewenste pneumatische gereedschap aan (zie hoofdstruk 3.3).

Wanneer de compressor lange tijd niet gebruikt wordt, raden we aan om een lekbak onder het apparaat te plaatsen zodat het geaccumuleerde condenswater wanneer nodig kan worden opgevangen.

12/23

3.3 Bediening

Wanneer de compressor zijn maximale druk bereikt heeft, kan u met uw werk beginnen.

1. Persluchtslang koppelen en ontkoppelen.

Druk het uitsteeksel van de persluchtslang in de gewenste snelkoppeling. De vergrendeling volgt automatisch. Om de perslucht te verwijderen, draait u de buitenste koppelring in de richting van de drukregelaar.

Vermijd een ongecontroleerde terugslag van de persluchtslang bij het openen van de snelkoppeling door de persluchtslang vast te houden. Let erop bij uw werk met perslucht dat:

Met betrekking tot de prestaties van een compressor is niet de sterkte van de motor doorslaggevend, maar de effectieve hoeveelheid luchtafvoer. Ca. 60-70% van de innamecapaciteit is afkomstig van de effectieve hoeveelheid luchtafvoer.

Let bij het gebruik van persluchtgereedschap op de benodigde werkingsdruk en luchtverbruik aangegeven door de fabrikant. Als de keteldruk onder de benodigde werkingsdruk valt, moet een pauze ingelast worden totdat de container opnieuw de vereiste druk heeft opgebouwd.

2. Stel met behulp van de drukregelaar de vereiste werkingsdruk in.

Een verhoogde werkingsdruk brengt geen prestatiewinst met zich mee, maar verhoogd enkel het persluchtgebruik en versnelt de slijtage van het gereedschap. Neem de benodigde werkingsdruk van uw pneumatische gereedschap aangegeven door de fabrikant in acht.

Werkingsdruk verhogen:

Draai het instellingswiel van de drukregelaar (zie afbeelding 6) in de richting van de + (plus) om de werkingsdruk te verhogen.

Werkingsdruk verminderen:

Draai het instellingswiel van de drukregelaar (zie afbeelding 6) in de richting van de – (min) om de werkingsdruk te verminderen.

Draai 1-2 uur na het eerste gebruik de schroeven van de cylinderkop vast met een steeksleutel (Schroeven M8 met sterkteklasse 8.8 en max. aandraaimoment 27Nm).

13/23

3.4

Uitschakelen van het apparaat

1. Zet bij het uitschakelen van het apparaat de aan-/uitschakelaar (zie afbeelding 6) in de “Uit/0”-stand. Het apparaat mag nooit worden uitgeschakeld door aan het netsnoer te trekken. Door aan het netsnoer te trekken zonder eerst de aan-/uitschakelaar in de “Uit/0”-stand te zetten, wordt de drukontlasting gedeactiveerd.

# Laat druk af van de compressor om materiaalschade te voorkomen.

2. Trek het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

3.5

# Opslag

Bescherm de compressor tegen stof, vuil, insecten en verwering.

Dek de compressor af met plastiekfolie zodat deze beschermd is tegen verontreiniging en de daaruit voorkomende beschadigingen en storingen.

Dek de compressor pas af wanneer deze volledig afgekoeld is.

Plaats de compressor in een droge, gesloten ruimte buiten het bereik van kinderen.

3.6   Verpakken voor persoonlijk vervoer

Om transportschade te vermijden moet u de compressor in zijn originele verpakking vervoeren en de volgende aanwijzingen in acht nemen:

1. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende gewatteerd is.

2. Vermijd zware belasting van het leidingsysteem zoals de flexibele slangaansluiting om knikken te voorkomen.

3. Vervoer de compressor niet wanneer deze op een elektrische energiebron is aangesloten of onder druk staat. Let erop dat de aan-/uitschakelaar in de “Uit/0”-stand staat voordat u de compressor op de elektrische energiebron aansluit.

14/23

4.

Reiniging/onderhoud door de gebruiker

Reinig en onderhoud uw compressor zorgvuldig en regelmatig. Alleen op deze mannier kan een zorgeloos gebruik en een lange levensduur gegarandeerd worden.

4.1

Veiligheidsmaatregelen

Neem altijd de volgende aanwijzingen in acht tijdens het onderhouden en reinigen:

Schakel de compressor uit door de aan-/uitschakelaar in de “Uit/0”-stand te zetten.

Koppel de compressor los van de stroomvoorziening door het netsnoer uit te trekken.

Laat de druk af van de compressor om materiaalschade te voorkomen.

Let erop dat het apparaat bij het bereiken van de minimumdruk of eventueel bij een stroompanne automatisch kan opstarten – verzeker u ervan voordat u begint dat alle schakelaars zich in de UIT-stand bevinden en/of er geen gevaar is voor een automatische start.

4.2 Reiniging

De compressor moet na elk gebruik met een plastiekfolie worden afgedekt om hem tegen verontreiniging te beschermen.

Dek de compressor pas af wanneer deze volledig afgekoeld is.

Als het apparaat toch vuil geworden is, neem dan de volgende aanwijzigingen in acht voor de reiniging:

Reinig de compressor alleen wanneer hij afgekoeld is.

Reinig de compressor enkel met een droge, zachte doek of met perslucht.

Gebruik zeker geen scherpe en/of schurende reinigingsmiddelen.

4.3 Onderhoud

4.3.1 Condenswater aflaten

Op de bodem van de ketel wordt condenswater verzameld. Laat minstens eenmaal per week (bij continu gebruik) het condenswater af door de wateraflaatschroef aan de onderzijde van de ketel te openen totdat lucht ontsnapt. Het condenswater mag enkel worden afgelaten als de ketel onder druk staat.

Afbeelding 7: Wateraflaatschroef (afhankelijk van het model)

15/23

4.3.2 Overdrukventiel onderhouden

Het overdrukventiel moet na langere pauzes alsook op regelmatige tijdstippen worden gecontroleerd op een juiste werking voor de gekozen instelling. Laat het apparaat en de onderdelen eenmaal per jaar door een vakman testen om een goede werking te garanderen.

4.4

Probleemoplossing en reparatie

Let erop dat voor alle reparaties en onderhoud uitsluitend originele onderdelen gebruikt worden. Contacteer indien nodig het HYUNDAI Service Center (zie hoofdstuk 6).

| Storing | Mogelijke oorza(a)k(en) | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| De motor start niet. | Geen of te weinig spanning | Verzeker u ervan dat het netsnoer in het stopcontact steekt. Controleer de zekering en vervang indien nodig. Controleer de netspanning. |
|  | De thermische stroomonderbreking (niet toegankelijk) is geactiveerd. | Schakel de compressor uit. Wacht enkele minuten tot de compressor terug afgekoeld is. Als het probleem zich een tweede keer voordoet, contacteer dan het Service Center |
|  | De thermische overbelastingsschakelaar (op het deksel) is geactiveerd. | Schakel de compressor uit. Wacht enkele minuten to de compressor terug afgekoeld is. Druk op de thermische overbelastingsschakelaar om de compressor opnieuw te starten. Als het probleem zich een tweede keer voordoet, contacteer dan het Service Center. |
| Sterke vibraties of abnormale geluiden | De verlengkabel is te lang of te dun. | Controleer de verlengkabel (min. 1,0 mm2, max. 5 m lang). De motor start weer. |
| Te weinig druk of afnemende luchtafvoer | Verbindingsonderdelen zitten los. | Controleer alle verbindingsonderdelen en draai ze indien nodig voorzichtig vast. |
|  | De persleiding heeft een lek. | Controleer de persleiding en repareer het lek indien nodig. |

16/23

| Storing | Mogelijke oorza(a)k(en) | Oplossing |
| --- | --- | --- |
| De compressor draait zonder onderbreking en bereikt de uitschakeldruk niet. | De aangesloten pneumatische gereedschappen en –apparaten hebben een te hoog luchtverbruik. | Raadpleeg de handleiding van uw gereedschap of apparaat, in het bijzonder de benodigde luchtdruk. |
| De compressor schakelt regelmatig in | Te veel condenswater in de ketel. | Leeg de ketel regelmatig (zie hoofdstuk 4.3.1). |
| De compressor wordt te heet. | De compressor is overbelast. De eenheid koelt niet voldoende af. | Raadpleeg de handleiding van uw gereedschap of apparaat, in het bijzonder de benodigde luchtdruk. Zorg voor voldoende verkoeling en vermijd verf- en stofnevel. Houdt u aan de voorgeschreven minimumafstanden van 50cm. |
|  | De eenheid is vuil of verstoft. | Reinig de eenheid. Let daarbij in het bijzonder op de zuiverheid van de koelvinnen. |
| Sterke vibraties of abnormale geluiden | Verbindingsonderdelen zitten los. | Controleer alle verbindingsonderdelen en draai deze indien nodig voorzichtig vast. |

Tabel 3: Probleemdiagnose

17/23

5.

Reiniging/onderhoud door een vakman

Onderhoud dat niet behandeld is in hoofdstuk 4.2-4.4 mag alleen door het Service Center uitgevoerd worden. Bij onderhoud binnen de eerste 24 maanden dat door niet-geautoriseerde personen en ondernemingen uitgevoerd wordt, vervallen alle aanspraken op garantie.

5.1

Veiligheidsmaatregelen

Neem de volgende aanwijzingen in acht voordat u begint aan het onderhoud of reinigen:

Schakel de compressor uit door de aan-/uitschakelaar in de “Uit/0”-stand te zetten. Koppel de compressor los van de stroomvoorziening door de stekker uit te trekken. Laat de druk in de ketel af tot 0 bar om materiaalschade te voorkomen.

5.2

Reiniging

Begin pas met het reinigen wanneer het apparaat volledig afgekoeld is.

Reinig het apparaat aan de buitenkant met perslucht.

Controleer de binnenkant van het apparaat. Reinig de binnenkant van het apparaat indien nodig voorzichtig met perslucht.

5.3

# Onderhoud

Controleer alle punten opgelijst in hoofdstuk 4.3 en voer het onderhoud uit zoals vereist.

5.4

Probleemoplossing en reparatie

Let erop dat bij alle reparaties en onderhoud uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt. Contacteer indien nodig het Service Center (zie hoofdstuk 6).

18/23

# Storing

De motor start niet

De compressor is vastgelopen.

Sterke vibraties of abnormale geluiden

Te weinig druk of afnemende luchtafvoer

De thermische schakelaar activeert regelmatig.

Mogelijke oorza(a)k(en)

De drukschakelaar is defect.

# De motor of condensator is defect.

# De compressor is vastgelopen.

Slechte olie of te weinig olie veroorzaakt schade aan de bewegende onderdelen.

De bewegende onderdelen zijn versleten.

Slechte olie of te weinig olie veroorzaakt schade aan de lagers.

Het overdrukventiel of veiligheidsventiel lekt.

# Defecte afdichtingen of klepplaten

De condensator van de motor is defect.

De motor is defect.

19/23

# Oplossing

Repareer of vervang de defecte drukschakelaar.

Controleer de motor en de condensator en vervang de defecte onderdelen.

Controleer de compressor en vervang het volledige compressorblok.

Vervang het volledige compressorblok.

Vervang de versleten en/of defecte onderdelen.

Vervang de defecte lager of het volledige compressorblok.

Controleer het overdrukventiel of veiligheidsventiel. Vervang, indien nodig, het defecte onderdeel.

Controleer de afdichtingen en de klepplaten. Vervang, indien nodig, de defecte onderdelen.

Vervang de defecte condensator.

Vervang de defecte motor.

# Probleem

Het overdrukventiel schakelt in.

# Mogelijke oorza(a)k(en)

De druk van de drukschakelaar is hoger ingesteld dan de nominale druk.

# Overdrukventiel is defect.

# Oplossing

Verminder de druk van de drukschakelaar. Als het overdrukventiel toch nog inschakelt, is de drukschakelaar defect en moet deze vervangen worden.

Vervang het defecte overdrukventiel.

# Tabel 4: Probleemdiagnose Servicecenter

6.

6.1

# Garantie

# Omvang

HYUNDAI verleent de eigenaar van dit product een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Binnen deze tijdsperiode worden materiaal- en productiefouten kosteloos door het Service Center gerepareerd.

Uitgesloten van de garantie zijn fouten die niet behoren tot materiaal- of productiefouten, bv.

Vervoerschade van elke aard

Fouten ten gevolge van onjuiste installatie

Fouten ten gevolge van onjuist gebruik

Fouten ten gevolge van onjuiste behandeling

Fouten ten gevolge van reparaties uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen en/of ondernemingen

Normale slijtage door gebruik

Reiniging van componenten

Aanpassing aan de verschillende nationale-, technische- of veiligheidsnormen als het apparaat niet in het land gebruikt wordt waarvoor het technisch ontworpen en geproduceerd is.

Bovendien geven wij geen garantie voor apparaten waarvan het serienummer vervalst, veranderd of verwijderd is. De garantie vervalt ook wanneer in het apparaat onderdelen gebruikt zijn die niet door HYUNDAI GmbH toegelaten zijn.

20/23

Claims die verder gaan dan kosteloze foutopsporing zoals bv. schadeclaims vallen niet onder de garantie.

6.2 Uitvoering

Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van uw HYUNDAI product, ga dan als volgt te werk:

Gebruiksaanwijzing lezen

De meeste storingen worden door een foute bediening veroorzaakt.

Lees daarom eerst de gebruiksaanwijzing na wanneer een probleem zich voordoet. In hoofdstuk 4.4/5.4 vindt u de betreffende instructies om storingen te verhelpen.

De meeste problemen kunnen door het gekwalificeerde, technische advies van onze serviceteams verholpen worden. Mocht dat echter niet mogelijk zijn, ga dan als volgt te werk.

Apparaat inpakken

Verpak het apparaat in zijn originele verpakking. Zorg ervoor dat het voldoende gewatteerd is en beschermd is tegen stoten. Vervoerschade valt niet onder de garantie.

Aankoopbewijs toevoegen

Zorg ervoor dat u het aankoopbewijs bijvoegt. Alleen met een aankoopbewijs kan de dienstverlening onder garantie behandeld worden.

Service formulier aanbrengen

Bevestig het ingevulde service formulier duidelijk zichtbaar aan de buitenkant van de verpakking.

21/23

7.

Recyclage

De verpakking en alle verpakkingsmaterialen bestaan voor 100% uit milieuvriendelijke, recycleerbare materialen.

Het product zelf mag op het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil geplaatst worden. Het moet naar een verzamelplaats voor de verwerking van elektrische en elektronische apparaten gebracht worden. Contacteer uw lokale recyclage-instantie voor de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke recyclage.

8.

Garantieverklaring

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie in overeenstemming met de wetten van uw land, geeft de fabrikant een garantie van minstens 1 jaar (in Duitsland 2 jaar). Het begin van de garantie is de verkoopdatum van het apparaat aan de eindgebruiker.

Deze garantie geldt uitsluitend voor defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

Reparaties onder garantie mogen uitsluitend door een geautoriseerde reparatiedienst uitgevoerd worden. Om uw aanspraak op garantie geldig te maken moet u het originele aankoopsbewijs (met aankoopdatum) bijvoegen.

Uitgesloten van de garantie zijn:

-Normale slijtage

-Onjuist gebruik, zoals overbelasting van het apparaat, niet goedgekeurde accessoires

-Beschadiging door externe invloeden, gebruik van geweld of door vreemde voorwerpen

-Schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, bv. Aansluiting op verkeerde netspanning of het niet naleven van de montagehandleiding

-Volledige of gedeeltelijke ontmanteling van het apparaat

9. Verklaring van conformiteit

Conformiteitsverklaring

BUILDER

32 , rue Aristide Bergès –Z1 31270 Cugnaux - France

Tel  : +33 (0)5.34.508.508   Fax : +33 (0)5.34.508.509

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder

Olievrije compressor

Zaaknummer：HCV50L

Serienummer：20150622571 -20150622830

Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de

de bepalingen van de richtlijnen

2006/42/CE

2006/95/EC

2004/108/EC

2009/105/EC

2000/14/CE & 2005/88/CE

2011/65/EU

Volgende normen en normatieve documenten:

EN 60204-1: 2006+A1:2009；EN 61000-3-3:2008

EN 1012-1:2010；DIN EN ISO 12100:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 55014-2:1997/ +A1:2001/+A2:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 62321：2009

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LWA: 97 dB (A)

Op aangemelde instantie TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstr. 199, 80686 München

Gedaan te Cugnaux, de 12/06/2015

PHILIPPE MARIE/PDG

22/23

# Text boxes

1

2

3

4

3

1

5

2

5

4

6