English

The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over

To the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For

more detailed information about recycling of this

product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Deutsch

Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die

durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Genauere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Français：symbole  DEEE

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit au contraire être remis au point de collecte correspondant pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En procédant de cette manière, vous aiderez à prévenir les conséquences  potentiellement négatives pour l’environnement et la santé humaine que pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de ce produit . Pour plus ample information sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec

votre bureau municipal, votre service de collecte de déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Português

Símbolo no produto ou na embalagem indica que

esse produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Ao contrário, deve ser levado ao local de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos electroelectrónicos. Ao se assegurar que o tratamento deste equipamento foi adequado, estará a ajudar a prevenir consequências potenciais ao meio ambiente e à saúde humana que poderiam ser causadas pelo manejo inapropriado do produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com as autoridades locais, com o órgão responsável pela recolha de lixo ou a loja onde o produto foi adquirido.

Italiano

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere smaltito fra i rifiuti domestici. Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e sull’uomo. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro di raccolta dei rifiuti urbani locale o il rivenditore.

Nederlands

Het symbool	op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het

recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Español

El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogidapara el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la adecuada eliminación de este producto, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas quese producirían a causa de una inadecuada manipulación de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de recogida de residuos domésticos oel establecimiento en el que ha adquirido el producto.

Svenska

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Dansk

Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed.  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet.

Suomi

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli  ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen  mukana. Sen  sijaan tuote on vietävä sähköisten ja  elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun  keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön  ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen  hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen  kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai  samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Norsk

Symbolet på produktet eller emballasjen  indikerer at dette produktet ikke kan behandles som  husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige  negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers  kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale  representant, renholdsverket eller butikken der du  kjøpte produktet.

Chapitre                                                         Page

- Consignes de sécurité                                  5                     
2. Instructions d’usage                                    19          
3. Instructions d'emploi                                   20

4. Transport                                                     22

5. Entreposage                                                 22

6. Protection environnementale                       23              
7. Maintenance, nettoyage et réparation          23
8. Dépannage                                                   24

| Pression nominale | 90 bar / 9 MPa |
| --- | --- |
| Pression Max. | 140bar / 14 MPa |
| Débit | 5.5~8.0l/min |
| Puissance | 1800W |
| Tension | 230V/50Hz |
| Niveaux des vibrations | Max. 2.5m/S² |
| Température maximale d’eau | 60℃ |

1. Raccord d'entrée d'eau
2. Prise électrique

3. Crochet de rangement
4. Sortie d'eau
5. Commutateur marche/arrêt

6. Poignée du chariot

7. Intégrédansune bouteille de détergent

8.  Crochet de câble

9. Roue
10. Tuyau à haute pression
11. Pistolet à gâchette 
12. Verrou de gâchette

13. Lance
14. Jet multiple
15. Jet détergent

16. Buse turbo

17. Buse coudée

18. Nettoyeur pour terrasse

19. Brosse rotative

20. Connecteur Brosse

21. Connecteur  pistolet

Attention, tous les avertissements et consignes de sécurité doivent être lus ! Un non-respect

des avertissements et des consignes peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou des blessures graves. Conservez tous les avertissements et consignes de sécurité pour une consultation ultérieure. La notion d'"outil électrique" utilisée ci-après fait référence à un outil électrique connecté au réseau électrique (avec câble secteur) ou à un outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

ATTENTION: Cette machine n’est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissance.

ATTENTION: Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

PICTOGRAMMES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi et/ou sur la machine :

|  | Le jet ne doit pas être dirigé vers des ersonnes, des animaux, des appareils sous tension ou l’appareil lui-même |
| --- | --- |
|  | CE Conformément aux normes Européennes d’application en matière de sécurité |
|  | Machine de la classe II – Double isolation – vous n’avez pas besoin d’une prise avec mise à terre. |
|  | Lire le manuel avant utilisation |
|  | Risque de lésion corporelle ou de dégâts matériels |
|  | Portez des gants de protection |
|  | Portez des protections auditives |
|  | Porter des lunettes de protection. |
|  | Puissance acoustique |

Lieu de travail

• Maintenez la propreté et un éclairage correct dans votre espace de travail. Désordre et

manque de lumière peuvent donner lieu à des accidents.

• N’utilisez pas les outils électriques dans un environnement présentant un risque

d’explosion, contenant par exemple des liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles de provoquer l’embrasement de la poussière ou des vapeurs.

• Maintenez les enfants et les tierces personnes à l’écart lorsque vous utilisez l’outil

électrique. Vous risquez de perdre le contrôle de l’appareil en cas de distraction.

Sécurité électrique

• La tension d’alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l’étiquette des caractéristiques.

• La fiche de raccordement des outils électriques doit être adaptée à la prise. La fiche secteur ne peut en aucun cas être modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur en même temps que des outils électriques mis à la terre. Des fiches secteur non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de décharge électrique.

• Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que robinets, chauffages, cuisinières électriques et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique

• augmente lorsque votre corps est mis à la terre. Tenez les outils électriques à l'écart de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans

un appareil électrique augmente le risque de décharge.

• N'endommagez pas le cordon d’alimentation. Ne l’utilisez pas pour porter, tirer ou débrancher l’outil électrique de la prise. Tenez le câble secteur à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou des pièces mobiles de l'appareil. Des câbles secteurs endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

• Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'air libre, n’employez que des rallonges autorisées dans le cadre d'un usage extérieur. L'usage d'une rallonge convenant à un usage extérieur réduit le risque de décharge électrique.

• Si vous êtes obligé d’utiliser des outils électriques dans un local humide, utilisez une

alimentation électrique protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L’utilisation d’un RCD réduit le risque de décharge.

Sécurité des personnes

• Soyez attentif. Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque

vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de la drogue, de l'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention durant l'utilisation d’outils électriques peut engendrer des blessures graves.

• Portez un équipement de protection individuel ainsi que des lunettes de protection en toutes circonstances. Le port d'un équipement de protection individuel tel que masque  antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protections auditives, selon l'usage de l'outil électrique, réduit le risque de blessures.

• Évitez toute mise en marche impromptue. Assurez-vous que le commutateur se trouve en position éteinte avant de brancher la fiche secteur dans la prise. Un risque d'accident existe si votre doigt se trouve sur le commutateur de l’outil électrique lorsque vous portez celui-ci ou lorsque vous le raccordez au secteur en position allumée.

• Retirez les outils de réglage ou les clés de serrage avant de mettre l’outil électrique en

circuit. Un outil ou une clé se trouvant dans une partie rotative de l’outil électrique est susceptible de provoquer des blessures.

• Ne tendez pas les bras trop loin. Veillez à conserver une position sûre et maintenez votre

équilibre à tout moment. Cela vous permettra de mieux contrôler l’outil électrique dans les

situations inattendues.

• Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements larges ni de bijoux. Maintenez les cheveux, vêtements et gants à l'écart de l’outil électrique. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.

• Si des dispositifs d'aspiration et de réception de la poussière sont montés, assurez-vous

que ceux-ci sont raccordés et correctement employés. L'utilisation de ces dispositifs réduit

les risques inhérents à la poussière.

Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

Ne jamais aspirer des liquides contenant

des solvants ni des acides ou des solvants non dilués, tels que par exemple de l’essence, du diluant pour peinture ou du fuel ! Le nuage de pulvérisation est extrêmement inflammable,

explosif et toxique. Ne pas utiliser d’acétone, d’acides ni de solvants non dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l’appareil.

Précautions de manipulation et d’utilisation d’outils électriques

• Ne surchargez pas l’outil électrique. Utilisez l’outil électrique adapté à votre travail. Un outil

électrique adapté vous permettra d'effectuer un travail plus efficace et plus sûr dans le champ d'application concerné.

• N'utilisez aucun outil électrique dont le commutateur est défectueux. Un outil électrique ne pouvant plus être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.

• Retirez la fiche secteur de la prise avant de procéder à des réglages, de remplacer des

accessoires ou de ranger l’outil électrique. Cette mesure de précaution empêche la mise en marche impromptue de l’outil électrique.

• Conservez les outils électriques inutilisés hors d’atteinte des enfants. Ne laissez pas des personnes ne connaissant pas l'appareil ou n'ayant pas pris connaissance de ces consignes utiliser l'appareil. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Entretenez l'appareil avec soin. Contrôlez qu’aucune pièce mobile de l'appareil n’est

décentrée ou grippée, qu’aucune pièce n'est cassée ou endommagée au point d'entraver

le fonctionnement de l'appareil. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à un entretien défaillant des outils électriques.

• Maintenez la propreté et l'affûtage des outils tranchants. Des outils tranchants entretenus

avec soin, équipés de lames affûtées, se bloquent moins souvent et sont plus faciles à

diriger.

• Utilisez l’outil électrique, les accessoires, les outils de coupe ou autres en respectant ces

consignes et de la manière prescrite pour le type d’outil électrique concerné. Tenez

compte des conditions d’emploi et du travail à accomplir. L'utilisation d'outils électriques à

des fins autres que les applications prévues peut aboutir à des situations dangereuses.

Entretien

• Ne faites réparer votre outil électrique que par du personnel qualifié, au moyen de pièces

de rechange d’origine uniquement, de manière à préserver la sécurité de l'appareil.

Danger

Avant tout travail d'entretien et de maintenance,

mettre l'appareil hors tension et débrancher

la fiche secteur.

Seul le service après-vente agréé est autorisé

à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE SÉCUTITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

• Maintenez l’appareil éloigné de la chaleur, du rayonnement direct du soleil, de l’humidité et de la pluie, du gel et des bords tranchants.

• Les flexibles haute pression, les robinets

et les raccords sont importants pour la sécurité de l’appareil. N'utiliser que des flexibles haute pression, des robinets et des raccords recommandés par le fabricant.

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé

par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes. L’appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !

• Ne laissez pas les personnes non formées à l’utilisation d’un nettoyeur à haute pression et qui n’ont pas lu le manuel d’utilisation utiliser la machine !

• Les nettoyeurs haute pression ne doivent pas être utilisés par des enfants ou des personnes non formées à leur utilisation.

• Il convient de veiller à ce que des enfants ne jouent pas avec l’appareil.

• Avant de démarrer votre machine, vérifiez bien qu’elle ne présente aucun défaut. Si la machine présente un défaut, ne la démarrez pas et contactez votre revendeur local.

• Vérifiez en particulier l’isolation du câble électrique, elle ne doit présenter aucun défaut ni fissure. Si le câble est endommagé, un réparateur local agréé doit le remplacer.

AVERTISSEMENT : Les jets haute pression peuvent être dangereux s’ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, du matériel électrique sous tension ou l’appareil lui–même.

AVERTISSEMENT : N’utilisez pas l’appareil à proximité de personnes sauf si elles portent des vêtements de protection.

• Ne dirigez pas le jet contre vous–même ou d’autres personnes pour nettoyer des

vêtements ou des chaussures.

• Tenez fermement la lance de pulvérisation à deux mains.

• L’utilisateur et toute personne à proximité immédiate du site de nettoyage doivent veiller à se protéger contre les débris déplacés et projetés au cours du nettoyage.

• Portez des lunettes et des vêtements de protection au cours du nettoyage.

AVERTISSEMENT : Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec l’agent de

nettoyage fourni ou recommandé par le fabricant. L’utilisation d’autres agents de nettoyage ou produits chimiques peut nuire à la sécurité de l’appareil.

Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant d’effectuer une opération d’entretien.

• Pour garantir la sécurité de l’appareil, utilisez uniquement des pièces de rechange du

fabricant ou agréées par le fabricant.

• N’utilisez pas l’appareil si un cordon d’alimentation ou des pièces importantes de l’appareil sont endommagées, par exemple, un dispositif de sécurité, un flexible haute pression ou un pistolet à gâchette.

• N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées. Si l’appareil est humide ou mouillé,

débranchez-le immédiatement. Ne le mettez pas dans l’eau.

• Des pneus et des valves de pneus peuvent être endommagés par le jet haute pression et

peuvent ensuite exploser.

• N’utilisez jamais la machine dans un environnement présentant un risque d’explosion.

• Le nettoyage par jet haute pression des surfaces contenant de l’amiante n’est pas autorisé.

• Ce nettoyeur à haute pression ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 0 °C.

AVERTISSEMENT : Les flexibles haute pression, les raccords et les accouplements sont importants pour la sécurité de l’appareil. Utilisez uniquement des flexibles, raccords et accouplements recommandés par le

fabricant.

AVERTISSEMENT : Des câbles de rallonge inadaptés peuvent être dangereux. Les câbles sur bobines doivent toujours être complèt

déroulés afin d’empêcher le câble de surchauffer.

• Si un câble de rallonge est utilisé, la fiche et la prise doivent être étanches et conformes

aux exigences mentionnées ci-dessous pour la longueur et les dimensions du câble.

- 1,0 mm² max. 12,5 m

- 1,5 mm² max. 20 m

_ Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son

réparateur ou une personne de même qualification afin d’éviter tout risque.

Connexion de l’alimentation principale
Les éléments suivants doivent être observés lors de la connexion du nettoyeur haute- pression à l'installation électrique:

- La connexion d'alimentation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et se conforme conformément à 60364-1 CEI

- Il est recommandé que l'alimentation électrique de cet appareil doit comprendre un dispositif de courant résiduel qui va interrompre l'alimentation si le courant de fuite à la terre dépasse 30 mA pendant 30 ms.

CONNEXION DE L'EAU

- Le raccordement au réseau public est conforme aux règlements.

- Le tuyau d'entrée peut être raccordé au réseau d'eau avec une pression d'entrée maximale de 10 bars.

l’appareil n’est pas prévu pour être branchée à une alimentation en eau potable. Ce nettoyeur haute -pression peut être branché (exclusivement en Europe) à un  réseau d'eau potable lorsque un disconnecteur approprié de réseau a été installé, type BA, selon la norme EN 1717. La longueur du tuyau entre le disconnecteur et le nettoyeur haute- pression doit être au moins de 10 mètres pour absorber les pics de pression possible (diamètre minimal 1.27 cm)
Dès que l'eau a traversé la valve BA, cette eau n'est plus considérée comme l'eau potable.

IMPORTANT!
Utilisez seulement l'eau sans impuretés. S'il y a un risque que l’eau d’entrée contienne des particules de sable (c'est- à -dire à partir de votre propre bassin), un filtre supplémentaire doit être monté.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- La soupape de décharge peut réduire la pression si elle dépasse les valeurs prédéfinies.

Le dispositif de verrouillage sur le pistolet à gâchette (11) (voir l'illustration au début de ce manuel): Le pistolet à gâchette (11) comporte un dispositif de verrouillage (12). Lorsque le bouton est activé, le pistolet (11) à gâchette ne peut pas être exploité.

ATTENTION

S'assurer avant le début du nettoyage que

le nettoyeur haute pression se trouve sur

un sol plan. Utiliser lors du nettoyage des

lunettes de protection et revêtir une tenue

de protection.

DANGER

Le jet d'eau sortant de la buse haute pression

provoque une force de réaction sur la

poignée-pistolet. Veiller à adopter une position

stable et à tenir la poignée et la lance

fermement.

Evitez tout contact avec du détergent, en particulier avec les yeux. Si vous avez reçu du détergent dans les yeux, rincez abondamment vos yeux et consultez immédiatement un médecin.

En cas de contact avec du détergent, rincez-vous en abondance avec de l’eau propre.

CAPTEUR THERMIQUE

Un capteur thermique protège le moteur contre les surcharges. La machine va redémarrer après quelques minutes lorsque le capteur thermique a refroidi.

BRUIT

Valeurs du bruit mesuré conformément à la norme correspondante:

• Puissance sonore selon la norme EN60335-2-79: LwA=95 dB(A)

• Pression sonore selon la norme EN60335-2-79: LpA= 78dB(A)  Uncertain K:=3dB(A)

Cette section explique en détails comment faire fonctionner le nettoyeur haute- pression.

Faites glisser le crochet de rangement dans le support.

1. Insérez la lance de rallonge dans le carter.

2. Fixez la lance de rallonge dans le carter au moyen des deux vis.

3. Insérez le bras de rotor dans la lance de rallonge.

4. Insérez la goupille en U pour fixer le bras de rotor. REMARQUE : Vérifiez que le bras de

rotor est correctement fixé à la lance de rallonge au moyen de la goupille en U

1. Vissez le raccord d'entrée d'eau (1) sur l'entrée d'eau: Note: Le filtre d’entrée(A) doit toujours être fixé dans le tuyau d'entrée d'eau pour filtrer le sable, la pierre calcaire et d'autres impuretés, car ceux-ci endommageront les soupapes de la pompe. Attention: la défaut de l'installation du filtre invalidera la garantie.

2. Branchez le tuyau d'arrosage avec un raccord standard rapide

1. Fixez le tuyau à haute pression (10) au pistolet à gâchette (11) et à la machine.

Détachez le tuyau à haute pression en appuyant sur le cliquet (B) ou le bouton (C)

1. Poussez la lance (13) dans le pistolet à gâchette (11)

2. Lorsqu'elle est insérée, tournez – la vers la droite.

Attention: Assurez-vous que la lance (13) est bien fixée au pistolet à gâchette (11)

3. Fixez les différents accessoires (14-18) selon l’utilisation. Attention: Lors de la fixation de ceux-ci (14-18), le bouton (D) sur l’accessoire (14-18) devrait sortir à nouveau. Vérifiez avant l'activation de la gâchette que l’accessoire (14-18) est bien fixé.

- Poussez la connecteur Brosse (20) dans le connecteur  pistolet (21)

2. Poussez la connecteur  pistolet (21) dans le pistolet à gâchette (11)

3. Lorsqu'elle est insérée, tournez – la vers la droite.

Attention: Assurez-vous que la brosse rotative (19) est bien fixée au pistolet à gâchette (11)

Un tuyau d’arrosage ordinaire de min. 10 m et de max. 25 m sera approprié.

IMPORTANT! Utilisez seulement l'eau sans impuretés. S'il y a un risque que l’eau d’entrée contienne des particules de sable dans l'eau d'entrée (c'est- à -dire à partir de votre propre bassin),un filtre supplémentaire doit être monté.

1. Laissez couler l'eau par le tuyau d'eau avant de le connecter à la machine pour empêcher le sable et la saleté de pénétrer dans la machine. Remarque: Vérifiez que le filtre est monté dans le tuyau d'entrée d'eau et qu'il n'est pas bloqué.

2.Branchez le tuyau d'eau pour l'approvisionnement en eau par le biais du connecteur rapide (entrée d'eau, pression max. 10 bar, température max.: 60 ° C).

3. Connexion à  l'eau.

Le pistolet à gâchette (11) et la lance (13) sont affectés par une poussée pendant le fonctionnement - donc toujours les tenir fermement avec  mains.

IMPORTANT: Réglez le tuyau vers le sol.

1. Vérifiez que la machine est en position verticale. REMARQUE: Ne pas placer la machine dans l'herbe haute!

2. Déverrouillez la gâchette (12)

3. Appuyez sur la gâchette du pistolet (11) et laissez couler l'eau jusqu'à ce que tout l'air se soit échappé du tuyau d'eau.

4. Appuyez sur le communicateur marche / arrêt (5).

5. Activez la gâchette du pistolet (11).

6. Toujours réglez la distance et la pression du tuyau à la surface qui doit être nettoyée.

Ne couvrez pas la machine pendant le fonctionnement et ne l'utilisez pas dans une chambre sans ventilation adéquate!

REMARQUE: Si la machine est inutilisée  pendant quelques minutes, elle doit être éteinte sur le commutateur marche / arrêt (5) «O»:

1. Appuyez sur le commutateur marche / arrêt (5) «O».

2. Débranchez la prise électrique (2) de la fiche.

3. Coupez l'alimentation en eau et activez la gâchette du pistolet à gâchette (11) pour soulager la machine de la pression.

4. Verrouillez le pistolet à gâchette (11)

Remarque : Lorsque vous relâchez la gâchette du pistolet (11), la machine s'arrête automatiquement. La machine va commencer à nouveau lorsque vous réactivez le pistolet à gâchette(11)

La pression peut pour le jet multiple (16) peut être ajustée en le tournant. le ventilateur et le jet en éventail sont adaptés pour le lavage, en fonction de différentes demandes.

ATTENTION: Ne pas le faire en fonctionnement pour éviter que la main touche le jet .

1. Versez le détergent dans le intégrédansune bouteille de détergent (7) et vissez le récipient au  jet détergent (15)  avec pistolet à gâchette (11) et lance(13)

Le nettoyeur pour terrasse est un accessoire puissant utilisé pour nettoyer les terrasses,

allées, etc.

Fixez le nettoyeur pour terrasse à la lance.

REMARQUE : N’utilisez pas le nettoyeur pour terrasse comme un balai, laissez-le plutôt

glisser doucement sur la surface

La buse coudée peut être utilisée pour un grand nombre d’applications, par exemple le

nettoyage du soubassement de la carrosserie d’une voiture ou du dessous d’une tondeuse à

gazon, sans que des débris ou autres soient éjectés vers vous.

Après avoir fixé la buse coudée, pensez à l’angle que cela crée sur le pistolet à gâchette et la

lance étant donné que le jet sort selon une direction perpendiculaire.

• Relâcher la manette de la poignée-pistolet.

• Verrouiller le levier de la poignée-pistolet.

• En cas de pauses de longue durée (plus de 5 minutes), mettre en plus l'appareil hors service avec l'interrupteur "0/OFF".

• Enficher la poignée-pistolet dans le support de poignée-pistolet.

Attention

Afin d'éviter tout accident ou toute blessure

lors du transport, tenir compte du poids de

l'appareil

• Pour pousser l'appareil, tirer tout d'abord la poignée de transport complètement vers le haut, jusqu'à ce qu'elle s'encliquette de façon audible.

• Tirer l'appareil à l'aide de la poignée de

transport.

• Soulever l'appareil avec la poignée et le

porter.

Freiner l'appareil pour l'empêcher de

glisser et de basculer.

La machine doit être stockée dans une chambre sans gel!

La pompe, le tuyau et les accessoires doivent toujours être vidés de l’eau avant d’être rangés comme suit:

1.Arrêtez la machine (appuyez sur le commutateur marche / arrêt (5) «O» et arrêtez l'approvisionnement en eau, afin de s’assurer qu’il n’y plus d'eau dans la pompe.

2. Redémarrez la machine (5) et activez la gâchette du pistolet (11). Laissez tourner la machine jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau qui traverse le pistolet à gâchette(11)

3. Arrêtez la machine, débranchez et enroulez le tuyau et le câble.

4. Placez le pistolet à gâchette (11), la lance (13), et les autres accessoires (14-18) dans les supports de la machine.

Si la machine, par erreur, est gelée, il sera nécessaire de vérifier les dégâts.

ATTENTION: Ne jamais démarrer une machine gelée. Les dommages au gel ne sont pas couverts par la garantie!

Les anciens appareils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Prenez des dispositions pour le recyclage des vieux appareils appropriés. Jetez vos vieux appareils en utilisant des systèmes de collection appropriés.

ATTENTION! Toujours débranchez la prise électrique de la fiche avant l’entretien ou le nettoyage.

Pour assurer une longue vie de fonctionnement, suivez les conseils suivants:

- Laver le tuyau d'eau, le tuyau à haute pression, la lance et les accessoires avant montage.

- Nettoyer les connecteurs de poussière et de sable.

- Rincer l’attachement de pulvérisation détergent après utilisation.

- Nettoyer les jets.

Toute réparation doit toujours être faite dans un atelier agréé avec les pièces de rechange originales.

Nettoyez le filtre d'entrée d'eau une fois par mois ou plus souvent selon l'utilisation.

Desserrez soigneusement le filtre avec un tournevis et le nettoyez (voir section 3.1). Vérifiez qu'il est intact avant remontage.

Le filtre d'entrée doit toujours être monté à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau pour filtrer des sables, des calcaires et d'autres impuretés, qui risquent de détériorer les soupapes de la pompe.

ATTENTION: La faute d'installation du filtre invalidera la garantie

La machine doit être gardée propre de manière à laisser passer librement l'air de refroidissement par les évents de la machine.

Pour assurer une connexion facile et que les joints toriques ne s'assèchent pas; les raccords doivent être graissés régulièrement.

| Symptôme | Cause | Mesures recommandées |
| --- | --- | --- |
| La machine refuse de démarrer | La machine n'est pas branchée | Branchez la machine |
|  | Prise défectueuse | Essayez une autre prise. |
|  | Le fusible a sauté | Remplacez le fusible. Débranchez les autres machines. |
|  | Câble d’extension défectueux | Essayez sans le câble d'extension. |
| Fluctuations de pression | La pompe aspire l'air | Vérifiez que les tuyaux et les raccords sont étanches. |
|  | Vannes sales, usées ou coincées, | Contactez votre centre de service |
|  | L'approvisionnement en eau ne suffit pas | Augmentez la pression d'eau, vérifiez le blocage du tuyau d'arrosage et / ou changez de gros tuyau. |
|  | Joints de pompe usés | Contactez votre centre de service le plus proche |
| La machine s'arrête | Le fusible a sauté | Remplacez le fusible. |
|  | Tension secteur incorrecte | Débranchez les autres machines. Vérifiez que la tension secteur correspond à la spécification sur la plaque signalétique |
|  | Capteur thermique activé | Laissez la machine pendant 5 minutes pour refroidir |
|  | Jet partiellement bloqué | Nettoyez le jet avec une aiguille et en pulvérisant de l'eau vers l'arrière à travers le jet |
| Fusible sauté | Fusible trop petit | Remplacez-le par une installation plus élevée que la consommation d'ampérage de la machine. |
|  | Augmentation de l'ampérage | Essayez sans le câble d'extension. |
| Pulsation de la machine | Air dans le tuyau d'arrivée / pompe | Laissez la machine fonctionner avec la gâchette ouverte jusqu'à ce que la pression de travail régulière reprenne. |
|  | Approvisionnement inadéquat des spécifications de conduites d'eau requises | Augmentez la pression d'eau, vérifiez le blocage du tuyau d'arrosage et / ou changez de gros tuyau. |
|  | Jet partiellement bloqué | Nettoyez le jet avec une aiguille et en pulvérisant de l'eau vers l'arrière à travers le jet |
|  | Filtre à eau bloqué | Nettoyez le filtre |
|  | Tuyau replié | Redressez le tuyau. |
| La machine se démarre et s'arrête souvent par elle-même | Fusil à pompe et / ou gâchette est en fuite | Contactez votre centre de service le plus proche |
|  | Pas d'alimentation en eau | Connectez l'eau d’arrivée. |
| La machine se démarre, mais l'eau ne sort pas | Filtre à eau bloqué | Nettoyez le filtre |
|  | Jet bloqué | Nettoyer le jet avec une aiguille et en pulvérisant de l'eau vers l'arrière à travers le jet |

# Text boxes

Manuel d’instructions

Nettoyeur Haute Pression

Modèle :HNHP1800-AC140B

Instructions originales

HYUNDAI

Zl-32,rue Aristide Berges- 31270 Cugnaux – France

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

AVERTISSEMENT: Veuillez lire et comprendre toutes les instructions  et consignes.

WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment

WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment

Contenu

FR

Données techniques

Les Circuits

Vue d’ensemble du produit

1. Consignes de sécurité

FR

FR

FR

FR

FR

2. Instructions d’usage

2.1 Montage du crochet de rangement

2.2 Montage du Crochet de câble

2.3 Montage du poignée du chariot

2.4 Montage du nettoyeur pour terrasse

4

2

3

1

3. Instructions d'emploi

3.1 Connexion du tuyau d’arrosage

1

A

3.2 Montage du tuyau à haute pression

FR

B

C

3.3 Montage de la lance et du jet

2

D

1

3.4 Montage de la Brosse rotative

4

2

3

1

3.4 Connexion à l’eau

3.5 Marche/Arrêt de la machine

FR

3.6 Jet multiple

3.7  Intégrédansune bouteille de détergent

7

3.8 Nettoyeur pour terrasse

3.9 Buse coudée

3.10 Interrompre le fonctionnement

4. Transport

4.1 Transport manuel

FR

4.2 Transport dans des véhicules

5. Entreposage

6.Protection environnementale

7. Maintenance, Nettoyage et répartition

FR

7.1 Nettoyage du filtre d'entrée

7.2 Nettoyage des évents d’air

7.3 Graissage des raccords

FR

8. Dépannage

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR