Instructions Originales

RABOT ELECTRIQUE 900W

RAC900

BUILDER

32 Rue Aristide Berges Zi Du Casque

31270 Cugnaux France

DESCRIPTION DES SYMBOLES

L’utilisation des symboles dans ce manuel a pour but d’attirer l’attention sur les risques possibles. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-mêmes ne suppriment pas les risques et ne peuvent se substituer aux mesures correctes de prévention des accidents.

Ce symbole, marquant un point de sécurité, indique une précaution, un avertissement ou un danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident pour vous-même ou pour autrui. Pour limiter les risques de blessures, d’incendies ou d’électrocutions, appliquez toujours les recommandations indiquées.

Avant toute utilisation, reportez-vous au paragraphe correspondant dans le présent manuel d’utilisation.

Conforme aux réglementations européennes s’aplliquant au produit

Outil de classe II : cette machine est conçue avec une double isolation. Il n’est pas nécessaire de la raccorder à un socle de prise de courant raccordé à la terre.

Ce symbole indique la nécessité de porter une protection auditive, des lunettes de protection, un respirateur et des gants lors de l’utilisation du produit.

Recycler les matériaux indésirables au lieu de les jeter à la poubelle. Chaque outil et emballage doit être trié et déposé au centre de recyclage de la région afin d’être traité de manière écologique.

AVERTISSEMENTS GENERAUX DE SECURITE

AVERTISSEMENT. Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1- Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2- Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

b) Evitez tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) Ne pas exposer les outils à la pluie ou des conditions humides. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieur. L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3 – Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser l’outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l’emprise de drogues, d’alcool ou de médicaments. Un moment d’inattention en cours d’utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l’interrupteur est en position arrêt avant de brancher l’outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l’outil en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment. Cela permet un meilleur  contrôle de l’outil dans des situations inattendues.

f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans les parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont prévus pour le raccordement d’équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu’ils sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

4 – Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer sur l’outil. Utiliser l’outil adapté à votre application. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa. Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batterie de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil. De telles mesures de sécurités préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou tout autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

5 –  Maintenant et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela assure que la sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité spéciales

Attendre l'arrêt de la lame avant de poser l’outil. Une lame exposée peut entamer la surface et conduire éventuellement à une perte de contrôle et à des blessures sérieuses.

Tenir l'outil par les surfaces en grip isolées la lame pouvant endommager le cordon de l’appareil. Sectionner un fil « sous tension » mettra les parties métalliques de l'outil « sous tension » et peut électrocuter l'utilisateur.

Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.

AVERTISSEMENT

Certaines poussières générées par les opérations de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités du bâtiment contiennent des produits chimiques susceptibles d'être cancérigènes et de provoquer des anomalies congénitales ou des problèmes de fertilité.

Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- le plomb, dans les peintures à base de plomb,

- la silice cristallisée que l'on trouve dans certains ciments, briques et autres produits de

maçonnerie,

- l'arsenic et le chrome que l'on trouve dans certains bois traités chimiquement.

Les risques liés à ces produits varient en fonction de la fréquence de ce type de travaux.

Afin de réduire les risques d'exposition à de tels produits chimiques, travaillez dans un

environnement bien aéré, avec du matériel de sécurité agréé, tel que les masques antipoussière spécifiquement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

Utilisation prévue

L’outil électroportatif est conçu pour des travaux de rabotage sur des matériaux en bois, tels que poutres et planches. Il est également approprié pour chanfreiner des bords et pour faire des feuillures.

Caractéristiques techniques

| Modèle | SCEP8221006S |
| --- | --- |
| Tension nominale | 230-240V~ 50 Hz |
| Puissance | 7100 W |
| Vitesse à vide | 17000 minˉ¹ |
| Profondeur de rabotage | 0-2 mm |
| Largeur de coupe | 82 mm |
| Nombre de lames | 2 |
| Pression acoustique (LpA) | LpA =94,6 dB(A) KpA =3 dB(A) |
| Puissance acoustique (LwA) | LwA =105,6 dB(A) KwA =3 dB(A) |
| Niveau de vibration | ah=4,002 m/s2 K=1,5 m/s2 |

INFORMATION SUR LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Valeurs de mesure déterminées conformément à EN 60745.

Porte une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens) relevées conformément à EN 60745 :

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces instructions d’utilisation a été mesurée suivant les méthodes de mesurage normées dans EN 60745 et peut être utilisée pour une comparaison d’appareils.

Elle est également appropriée pour une estimation préliminaire de la sollicitation vibratoire.

L’amplitude d’oscillation change en fonction de l’utilisation de l’appareil électroportatif et peut, dans certains cas, être supérieure à la valeur indiquée dans ces instructions d’utilisation. La sollicitation vibratoire pourrait être sous-estimée si l’appareil électroportatif est régulièrement utilisé d’une telle manière.

Remarque : Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire pendant un certain temps d’utilisation, il est recommandé de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels l’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée du travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l’utilisateur des effets de vibrations, telles que par exemple : Entretien de l’outil électroportatif et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de travail.

ELEMENTS PRINCIPAUX

| 1. Poignée | 2. Interrupteur marche / arrêt |
| --- | --- |
| 3. Bouton d’ajustement de profondeur | 4. Graduations de profondeur |
| 5. Couvercle de la courroie d’entrainement | 6. Tube d’aspiration |
| 7. Clé | 8. Courroie d’entrainement |
| 9. Tête de lames | 10. Espaceur |
| 11. Lame | 12. Bloc support de lame |
| 13. vis de fixation | 14. Vis du bloc support de lames |
| 15. Bouton de verrouillage |  |

FONCTIONNEMENT

Avant utilisation

Avant de procéder au montage, au réglage ou au remplacement d’un accessoire, débranchez l’outil de l’alimentation électrique afin d’éviter toute mise en marche non intentionnelle.

Vérifiez toujours la tension d’alimentation avant l’utilisation ! Elle doit correspondre à la tension indiquée sur l’étiquette signalétique de l’appareil.

Retirez les matériaux d’emballage et les pièces détachées de l’appareil.

Vérifiez les accessoires avant l'utilisation. Ils doivent correspondre à l'appareil et à l’utilisation prévue.

Ne jamais utiliser une lame endommagée ou déformée dans le rabot.

Vérifiez la lame avant de l'utiliser. Elle doit être correctement fixée.

Réglage de la profondeur de coupe

Pour une qualité de travail optimale, sélectionnez une moindre profondeur de coupe et réalisez le travail en 2 ou 3 passages.

Pour régler la profondeur de coupe (0-2mm), procédez comme suit :

1. Tourner le bouton de réglage de la profondeur de coupe dans le sens horaire pour une coupe plus profonde et antihoraire pour une moindre profondeur.

2. Les chiffres sur l'anneau sous le bouton de réglage de la profondeur indiquent la profondeur de coupe. Par exemple, quand «2» est à côté du pointeur sur le devant du rabot, la profondeur de coupe est d'environ 2mm.

3. S'il est nécessaire de déterminer avec précision la profondeur de coupe, taillez un morceau de bois, mesurez la différence d'épaisseur et ajuster le réglage si nécessaire.

ATTENTION !

Vérifiez toujours les écrous et boulons qui fixent les lames avant de travailler. Une lame desserrée peut entraîner de graves blessures.

Commutateur de mise sous/hors tension

Utilisez le commutateur marche / arrêt et le bouton de verrouillage pour démarrer la machine et de gardez-le enclenché pour un fonctionnement continu.

La machine ne peut être démarrée qu’en appuyant sur le bouton de verrouillage en premier, ce qui empêche tout démarrage accidentel.

Pour arrêter l’appareil, relâchez le commutateur de mise sous/hors tension.

ATTENTION!

Tenez toujours la machine à deux mains.

Ne jamais démarrer le rabot avec la lame déjà en contact avec la pièce à travailler. Commencer à couper seulement après que le moteur ait atteint sa pleine vitesse.

Toujours effectuer un essai avant de commencer le travail et après chaque changement de lame ! Vérifiez toujours que les lames sont en bon état, correctement montées et peuvent tourner librement. L'essai doit durer au minimum 30 secondes.

Une lame endommagée ou déformée doit être remplacée immédiatement.

Chanfreinage des bords

Les rainures en V se trouvant dans le patin de rabot avant permettent de chanfreiner rapidement et facilement les bords des pièces.

Régler le bouton de profondeur de coupe en position "0", puis passez le rabot le long du bord.

Attention !

Testez toujours d'abord sur un morceau de matériau de rebut pour chanfreiner des arêtes.

Montage et de remplacement les lames

ATTENTION !

Eteignez Toujours l'outil et débrancher le de l'alimentation avant l'installation des lames.

Le rabot est équipé de lames réversibles. Les lames peuvent être retournés  lorsque émoussé. Si les deux côtés des lames ont été utilisés, la lame doit être remplacée immédiatement.

REMARQUE: Ces lames ne peuvent pas être affûtées.

Pour remplacer les lames, procédez comme suit :

1. En Utilisant la clé fournie desserrez les trois vis de fixation.

2. Faites sortir la lame de la tête de lames à l’aide d’une pièce en bois.

3. Retournez la lame ou remplacez-la si nécessaire.

4. Glissez la lame bonne la tête de lames et assurez-vous que les deux lames dépassent de la même profondeur.

5. Serrez les vis de fixation avec soin, en s'assurant qu'elles sont serrées uniformément.

NOTE: Le coté strié de la lame doit se situé sur la face de la lame opposé aux vis de fixation.

REMARQUE: Remplacez toujours les deux lames en même temps, sinon le déséquilibre peut provoquer des vibrations et réduire la durée de vie des lames et de l'outil.

ATTENTION !

N'essayez pas de régler la lame à l’ide des vis du bloc support de lame, celles-ci sont préréglées à la fabrication.

Remplacement de la courroie d'entraînement

La courroie est remplaçable. Elle s’use lors du fonctionnement.

La courroie de transmission doit être changée régulièrement.

ATTENTION !

Le remplacement de la courroie d'entraînement ne doit être effectué que par un service agréé.

La machine doit être utilisée uniquement avec sa courroie d'entraînement d’origine !

Pour remplacer la courroie de transmission, procédez comme suit :

1. Otez le couvercle de la courroie d'entraînement après avoir retiré les vis de fixation.

2. Retirez la courroie endommagée et utiliser une brosse douce pour nettoyer les poulies et leurs environs.

3. Avec les trois profils en "v" continu vers l'intérieur, placez la nouvelle courroie sur la poulie inférieure. Engagez l’extrémité de la courroie sur la poulie du haut, puis enroulez la courroie en tournant la poulie.

4. Vérifiez que la courroie tourne régulièrement en tournant manuellement la nouvelle courroie puis refermez le couvercle de la courroie.

5. Effectuez un essai avant de commencer les travaux pour s'assurer que la courroie est en bon état, correctement montée et peut tourner librement. L’essai devra durer au minimum 60 secondes.

Aspiration des poussières

La poussière peut être recueillie pendant le travail par un aspirateur via le tube d’aspiration.

Pour connecter un aspirateur, procédez comme suit :

- Retirez les accessoires sur le flexible de l'aspirateur.

- Raccordez le flexible d’aspirateur directement au tube d'aspiration.

Conseils d’utilisation

ATTENTION !

Eteignez toujours l'outil et débranchez-le de l'alimentation avant toute opération de maintenance.

Fixez toujours correctement la pièce avant de travailler.

Inclinez la pièce à travailler légèrement à l'écart de l'utilisateur, cela peut faciliter le travail.

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du moteur soient libres.

Effectuez d'abord un essai sur un morceau de matériau pour mesurer la bonne vitesse d’avancement et les dimensions de la coupe.

ATTENTION !

Ne travaillez jamais sur une pièce non correctement fixée !

Le taux de rabotage et la profondeur de coupe déterminent la qualité de la finition. Pour une coupe grossière, l'utilisateur peut augmenter la profondeur de coupe. Cependant, pour parvenir à une bonne finition, vous devrez réduire la profondeur de coupe et diminuer la vitesse d’avancement de l'outil.

La vitesse d’avancement appropriée dépendra du type de matériau à couper et l'exigence de qualité de finition. Normalement, un matériau plus dur a besoin d’une vitesse d’avancement plus lente.

AVERTISSEMENT

N’appliquez pas une pression excessive sur la machine.

Les meilleurs résultats de coupe ne peuvent être obtenus que par une légère pression sur l'outil. Forcer et exercer une pression excessive pourrait endommager la lame et causer des blessures graves.

Déplacer la machine trop rapidement peut entraîner une mauvaise qualité de coupe et peut endommager les lames ou le moteur. Déplacer de la machine trop lentement peut brûler ou d'abîmer la pièce à travailler.

ENTRETIEN

Veillez à ce que les orifices de ventilation soient dégagés et nettoyez l’appareil régulièrement.

Si quelque chose d’anormal se produit au cours de l’utilisation, coupez l’alimentation et débranchez la prise. Inspectez et faites réparer l’outil avant de le réutiliser. Les réparations doivent être réalisées par un technicien qualifié.

La réparation de l’outil doit uniquement être réalisée par un technicien qualifié.

Toute réparation ou tout entretien réalisé par une personne non qualifiée peut entraîner une blessure.

Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques pour réparer un outil.  Suivez les instructions de la section d'entretien de ce manuel d'utilisation.

Attention !

Si le remplacement du cable d'alimentation est nécessaire, cela doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger.

Entretien et nettoyage

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide – n'utilisez aucun solvant. Séchez ensuite complètement la perceuse.

STOCKAGE

Rangez la machine, les instructions d'utilisation et les accessoires dans leur emballage d'origine. De cette manière, vous aurez toujours toutes les informations et les pièces sous la main.

Emballez la perceuse correctement ou utilisez l'emballage d'origine afin d'éviter les dégâts dus au transport.

Conservez toujours l’appareil dans un lieu sec.

ELIMINATION

Ne pas jeter cet appareil avec les déchets ménagers ordinaires. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.

EC DECLARATION

Déclaration  de conformité

BUILDER

32, rue Aristide Bergès - ZI 31270 Cugnaux – France declare that the machine

Designation: 900W planer

Model: RAC900

Numéro de série: 20171009174-20171009673

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

A la Directive MD 2006/42/UE

A la Directive CEM 2014/30/UE

A la RoHS Directive 2011/65/UE

Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dis

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-14:2009+A2:2010

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Philippe MARIE / PDG

Cugnaux, le 15/02/2017

Responsible of technical file: Mr Olivier Patriarca

# Text boxes

FR

Côté strié de la lame

Lame

Vis de fixation