| Robotmaaier ORIGINELE INSTRUCTIES HTDER21V GEBRUIKERS-HANDLEIDING Automatisch laadstation LEES DE GEBRUIKSINSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK | Robotmaaier GEBRUIKERS- HANDLEIDING |
| --- | --- |
| 1. Inleiding en veiligheid - WAARSCHUWING! Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en begrijp de instructies. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Als u dit apparaat aan een derde geeft, moet u ook deze handleiding overhandigen. - Het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften is niet alleen gevaarlijk, maar maakt ook de aanspraak op garantie ongeldig. Sta nooit toe dat kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring en kennis of personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies de machine gebruiken. Lokale wetten kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken. - Kinderen mogen zich niet in de buurt van de machine bevinden wanneer deze in gebruik is. - Laat kinderen niet met deze machine spelen, of deze nu wordt gebruikt of niet. - Zorg ervoor dat de machine juist werkt. In het geval van een beschadiging of defect, mag u de machine niet gebruiken en moet u deze laten repareren door een gekwalificeerde dienst. - Schakel de maaier nooit in als hij is omgedraaid of als hij niet in de werkpositie staat. - Schakel de machine altijd uit wanneer: o u deze niet gebruikt, o u deze onbeheerd achterlaat, o u een interventie op de machine uitvoert, o de accu defect is, o u onderhoudswerken uitvoert, o u de machine naar een andere plek vervoert. - Houd kinderen en dieren uit de buurt van de machine. - Voordat u begint te werken, controleert u de werkplek, verwijdert u alle kabels, stenen, vuil en voorwerpen / materialen uit het te maaien gebied. Anders kan dit een ongeval of schade veroorzaken. - Maai geen gras dat zich niet op de grond bevindt, bijvoorbeeld gras dat op muren of rotsen groeit. - In de aanwezigheid van ontvlambare en/of explosieve stoffen, zoals vloeistoffen, gassen en poeders. - De gebruiker is verantwoordelijk voor schade die binnen het werkgebied wordt toegebracht aan derden. - Gebruik de maaier alleen bij daglicht of goed kunstlicht. - Als u de maaier niet gebruikt, slaat u deze op een veilige plek buiten bereik van kinderen op. - De maaier moet worden gebruikt in overeenstemming met deze instructies en alleen in een verticale positie ten opzichte van de grond. Alle andere posities zijn verboden omdat deze gevaarlijk zijn. | - Controleer regelmatig of de schroeven goed zijn vastgedraaid. - Controleer voorafgaand aan het gebruik van het apparaat en na een schok op tekenen van slijtage of beschadiging en laat het apparaat indien nodig repareren. - Gebruik nooit reserveonderdelen of accessoires die niet zijn meegeleverd of die niet door de fabrikant worden aanbevolen. - Sta nooit toe dat kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of personen met gebrek aan ervaring en kennis of personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies de machine gebruiken. - Gebruik de machine nooit terwijl er personen, en vooral kinderen of dieren, in de buurt zijn. - Vervang nooit niet-metalen maai-onderdelen door metalen maaionderdelen. - Raak geen gevaarlijke bewegende delen aan tot het apparaat volledig is gestopt. - Gebruik de machine niet zonder afscherming. - Gebruik de maaier niet wanneer het regent. Stel de machine niet bloot aan regen of vocht. Laat de machine 's nachts niet buiten staan. Maai geen nat of vochtig gras. - Zorg ervoor dat u bekend bent met de bediening en het juiste gebruik van het apparaat. - Na het gebruik voert u onderhoudswerken aan het apparaat uit. Volg zorgvuldig de instructies in het hoofdstuk ‘Zorg en onderhoud’. Deze instructies helpen het apparaat in goede staat te houden. - Vervang nooit niet-metalen maai-elementen door metalen maai-elementen. - Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid. - Gebruik het apparaat niet als het onweert of er bliksem is. Gebruik het apparaat niet wanneer de weersomstandigheden slecht zijn. - Steek geen metalen voorwerpen in de lader of accuaansluitingen, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken of een bron van gevaar kan vormen. - Doe het volgende wanneer de maaier is ingeschakeld: o Open deze niet en demonteer deze niet o Voer geen reparaties uit o Til deze niet op o Controleer het blad niet - Controles, reparaties of onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer de machine volledig is uitgeschakeld. - Gebruik de maaier niet op hellingen van meer dan 30 graden. - Gebruik de machine niet wanneer de veiligheidsinrichting is beschadigd. - Wanneer de machine niet meer wordt gebruikt, zet u de hoofdschakelaar uit en slaat u het apparaat op een plek buiten het bereik van kinderen op om schade aan kinderen of de grasmaaier te voorkomen. - De accu moet altijd worden opgeladen als u de maaier gebruikt. - Gebruik altijd de meegeleverde accu en lader. Gebruik of meng deze elementen niet met andere soortgelijke producten. Een onjuist gebruik kan een elektrische schok, oververhitting of lekkende bijtende vloeistof van de accu tot gevolg hebben. |
| 1 | 2 |
| BELANGRIJK AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING Veilige werkpraktijken Opleiding a) Lees de instructies aandachtig. Zorg ervoor dat u bekend bent met alle bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. b) Laat niet toe dat personen die deze instructies niet kennen of kinderen deze machine gebruiken. Lokale voorschriften kunnen de leeftijd van de gebruiker beperken. c) De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren voor andere personen of hun bezittingen; Voorbereiding a) Zorg ervoor dat het automatische afbakeningssysteem voor de omtrek volgens de instructies juist wordt geïnstalleerd. b) Controleer regelmatig het gebied waarin de machine zal worden gebruikt en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen; c) Controleer regelmatig visueel of de bladen, bladbouten en het maaimechanisme niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde bladen en bouten om ervoor te zorgen dat alles juist werkt. d) Op machines met meerdere assen moet u erop letten een draaiend blad andere bladen kan doen draaien. Gebruik Algemeen a) Gebruik de machine nooit met defecte afschermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen, zoals een afbuigingen en/of grasopvangers, die niet op de daarvoor voorziene plaats zijn gemonteerd. b) Plaats geen handen of voeten in de buurt van of onder draaiende delen. Blijf te allen tijde uit de buurt van de uitworpopening. c) Til de machine niet op of verdraag deze niet wanneer de motor draait. d) Verwijder de uitschakelingsinrichting van het apparaat - voordat u een blokkering verwijdert. - voordat u de machine controleert, reinigt of eraan werkt. Aanvullende instructies wanneer de machine automatisch werkt Laat de machine niet onbeheerd achter als u weet dat er huisdieren, kinderen of mensen in de buurt zijn. | Aanvullende instructies wanneer u de machine handmatig gebruikt a) Gebruik de maaier alleen bij daglicht of goed kunstlicht. b) Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht. c) Gebruik de machine niet blootvoets of met open sandalen. Draag altijd stevige schoenen en een lange broek. d) Zorg ervoor dat uw voeten stevig staan wanneer u op hellingen werkt. e) Wees uiterst voorzichtig wanneer u de machine naar u toe kantelt. f) Schakel de motor altijd voorzichtig in volgens de instructies en zorg ervoor dat uw voeten niet in de buurt van de blad(en) staan. Onderhoud en opslag a) Controleer of alle moeren, bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid om er zeker van te zijn dat de machine veilig werkt. b) Controleer de grasopvanger regelmatig op slijtage of verslechtering; c) Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor de veiligheid. d) Zorg ervoor dat alleen vervangende maaihulpstukken van het juiste type worden gebruikt. e) Zorg ervoor dat de accu’s worden opgeladen met behulp van de juiste lader die door de fabrikant wordt aanbevolen. Een onjuist gebruik kan een elektrische schok, oververhitting of lekkende bijtende vloeistof van de accu tot gevolg hebben. f) Zoek in geval van lekkage van elektrolyt met water/neutraliserend middel medische hulp als deze in contact komt met de ogen, enz. g) Onderhoud aan de machine moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. Aanvullende instructies 1. Gefeliciteerd met uw aankoop van dit hoogkwalitatief product. Om de maaier optimaal te gebruiken, moet u deze volledig handleiding lezen. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de specificaties van dit product, de installatie en het gebruik. 2. Lees deze handleiding aandachtig voordat u de automatische maaier gebruikt. 3. De maaier kan worden beschadigd als deze niet juist wordt gebruikt. 4. Wijzig het oorspronkelijke ontwerp van deze maaier niet. Alle handelingen die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zullen de maaier beschadigen en ongevallen veroorzaken. 5. Controleer op stenen, takken, gereedschap, speelgoed en andere voorwerpen op het gazon die de bladen kunnen beschadigen en de maaier kunnen doen stoppen. 6. Gebruik nooit een hogedrukreiniger of warm water om de maaier te reinigen. 7. Ga niet op de maaier zitten en gebruik deze niet als vervoermiddel. Kinderen en huisdieren moeten tijdens het gebruik uit de buurt van de grasmaaier worden gehouden. 8. Schakel de maaier uit voordat u hem optilt of vervoert. |
| 3 | 4 |
| 9. WAARSCHUWING - Laat nooit toe kinderen, personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis of personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies, de machine gebruiken. 10. WAARSCHUWING - Sta niet toe dat kinderen in de buurt zijn of met de machine spelen tijdens het gebruik. 11. WAARSCHUWING - Zorg ervoor dat de machine geen gevaar vormt tijdens het gebruik. Gebruik een machine alleen in goede staat, op gras en in een werkgebied zonder obstakels. 12. Personen die geen ervaring hebben en/of de instructies niet kennen, mogen deze automatische maaier niet gebruiken (om ernstig letsel te voorkomen). 13. Plaats niets op de maaier of het laadstation. 14. Gebruik de maaier niet met defecte of beschadigde onderdelen, zoals bladen, schroeven, moeren, enz. 15. Plaats nooit uw handen en voeten onder de maaier. 16. De maaier garandeert geen volledige compatibiliteit tussen de maaier en andere soorten draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, geëlektrificeerde hekkens, enz. 17. Start de maaier volgens deze instructies. 18. Het wordt aanbevolen om de maximale maaihoogte van 7 cm niet te overschrijden. 19. Het is niet toegestaan om de maaier te gebruiken op een gazon met een helling van meer dan 30 graden. 20. Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt. 21. Lees aandachtig alle waarschuwingen op het apparaat, op de accu, op het laadstation en in deze handleiding. 22. Schakel de maaier uit voordat u hem vervoert of naar een andere plek brengt. 23. Draag de maaier aan de handgreep aan de achterkant onder de maaier. Draag de maaier met de maaischijf weg van het lichaam. 24. Til de maaier niet op aan de buitenste behuizing. 25. Schakel de maaier uit en zorg ervoor dat deze volledig tot stilstand is gekomen voordat u onderhoud en reiniging uitvoert. 26. Controleer de maaier wekelijks en zorg ervoor dat beschadigde of versleten onderdelen, zoals bladen of borstels, worden vervangen. Elke vervanging van onderdelen en accessoires moet door de fabrikant of een geautoriseerde klantenservice worden uitgevoerd. 27. VOORZICHTIG: Raak het draaiende blad niet aan. Het blad moet volledig gestopt zijn voordat het wordt manipuleert. 28. Controleer altijd de toestand van het schot om de afvoerplaats van het materiaal schoon en ongehinderd te houden. | 29. Laat het apparaat niet draaien zonder de hulpstukken. 30. Gebruik altijd de accu die bij deze machine is meegeleverd. Als deze moet worden vervangen, neemt u contact op met de verkoper of de fabrikant voor de accutype(n) die bij dit apparaat kunnen worden gebruikt. 31. Stop het apparaat door op de STOP-knop te drukken als u: - een blokkering moet verwijderen. - het apparaat controleert, reinigt of eraan werkt. - het apparaat op schade controleert nadat deze dooreen vreemd voorwerp is geraakt. - het apparaat controleert nadat deze abnormaal begint te trillen. Controleer de schade voordat u het apparaat opnieuw start. 32. De begrenzingskabel moet van het basisstation worden losgekoppeld als deze beschadigd of verward is. De maaier moet zijn uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. 33. Vermijd het gebruik van de machine en randapparatuur bij slecht weer, vooral in het geval van bliksem, onweer en in het algemeen bij slecht weer. Restrisico's Zelfs als u dit product gebruikt in overeenstemming met alle veiligheidseisen, blijven de potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen voortvloeien uit de structuur en het ontwerp van dit product: Er is gevaar voor letsel en materiële schade als gevolg van hulpstukken of de plotselinge impact van verborgen voorwerpen bij gebruik van de ketting. Gevaar voor fysiek letsel aan personen en schade aan bezittingen door rondvliegende voorwerpen. Om restrisico’s te beperken, moet u altijd de werkruimte controleren en veiligheidsschoenen en beschermingsmiddelen dragen. Beoogd gebruik Dit maaiermodel is ontworpen voor het maaien van natuurlijk gras. Elk ander gebruik is niet toegestaan. Het is alleen geschikt voor privégebruik in een tuin of op een stuk grond. Grasmaaiers die zijn ontworpen voor privéterreinen of tuinen kunnen worden gebruikt voor het onderhoud van grasvelden en privégazons. WAARSCHUWING - Dit soort maaiers mag niet worden gebruikt in openbare ruimtes, parken en sport-, land- of bosbouwgebieden. |
| 5 | 6 |
| Symbolen WAARSCHUWING – Lees eerst de handleiding voordat u het apparaat gebruikt. WAARSCHUWING – Risico op weggeslingerde voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt. Conform CE en RoHS WAARSCHUWING – Scherpe tanden. Pas op voor letsel aan vingers of tenen. Druk op de STOP-knop voordat u aan het apparaat werkt of optilt. Lees de instructiehandleiding WAARSCHUWING - Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende bladen. Rijd niet op dit apparaat en gebruik het niet als vervoermiddel Demonteer en monteer dit apparaat niet. Deze handelingen mogen alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd. | U mag zelf geen reparaties uitvoeren. Elke interventie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dienst. Voer zelf nooit onderhoud uit of zoek zelf geen storingen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. VOORZICHTIG - Raak de draaiende bladen niet aan. Symbool voor recycling Beschermingsklasse III Beschermingsgraad: IPX44 Gegarandeerd geluidsvermogensniveau |
| 7 | 8 |
| 2. Hoofdgedeelte en accessoires 2.1 Vier hoofdgedeelten Dit gedeelte bevat informatie waarvan u op de hoogte moet zijn wanneer u van plan bent om de robotmaaier te monteren. 1. Robotmaaier: een automatische grasmaaier die het gazon maait door in een onregelmatig patroon te bewegen. De maaier wordt aangedreven door een oplaadbare accu. 2. Oplaadstation: De maaier komt terug wanneer de accu bijna leeg is en het laadstation heeft drie functies: a. Het uitzenden van besturingssignalen langs de begrenzingsdraad. b. Het uitzenden van signalen, zodat de maaier weet dat deze zich dicht bij het laadstation bevindt. C. Het opladen van de accu van de maaier. 3. Begrenzingsdraad: wordt in een lus rond het werkgebied van de maaier gelegd. De begrenzingsdraad wordt gelegd rond de randen van het gazon en rond voorwerpen en planten waarop de maaier niet mag maaien. De draad wordt ook gebruikt voor begeleidingsdraden om het station te vinden. 4. Voedingsadapter: deze wordt aangesloten tussen het laadstation en een stopcontact van 120 V (230 V). De adapter is verbonden met het stopcontact via een geïntegreerd netsnoer en het laadstation. | 2. Hoofdgedeelte en accessoires 2.2. De robotmaaier en accessoires leren kennen |
| 9 | 10 |
| 2. Hoofdgedeelte en accessoires 2.2. De robotmaaier en accessoires leren kennen 1. Stopknop 12. Aanpassing maaihoogte 2. De afdekking van het bedieningspaneel 13. Aan/uit-schakelaar 3. Besturingswiel 14. Toetsenblok 4. Laadstrook 15. Oplaadcontactstrook 5. Voorwiel 16. Oplaadstation 6. Beschermingsplaat 17. Voedingsadapter 7. Handgreep 18. Gebruikershandleiding 8. Opladen 19. Begrenzingsdraad 9. Blad 20. Nietjes voor begrenzingsdraad 10. Bladplaat 21. Nagels 11. LCD-scherm | 3. Functie van de maaier 3.1 Capaciteit De robotmaaier is aanbevolen voor gazons met een oppervlakte van maximaal 1500 m2. Het maximaal gemaaide gebied is afhankelijk van de staat van het blad en het type gras, de groeisnelheid, de vochtigheid en de vorm van de tuin. De duur van het maaien en opladen kunnen afhangen van de omgevingstemperatuur. Tot ongeveer 25 °C maait een volledig opgeladen accu gedurende ongeveer 280 tot 360 minuten, afhankelijk van de leeftijd van de accu en de dikte van het gras. 3.2 Maaitechnieken 1. De maaibaan van de maaier wordt bepaald door effectieve en energiezuinige onderdelen. We raden u aan om de maaier vooral te gebruiken bij droog weer om de best mogelijke prestaties te verkrijgen. 2. De maaier kan in de regen maaien. U kunt de wielborstels vastzetten om de aandrijfwielen schoon te houden en de grip te vergroten. 3. Als er gevaar voor onweer bestaat, mag de maaier niet in het dockstation staan. 4. Als er een risico op onweer bestaat, moet de adapterstekker uit het stopcontact worden verwijderd en de omtrekdraad van het dockingstation worden losgekoppeld. 5. De bladen moeten in goede staat zijn om de beste maaiprestaties te verkrijgen. Om de bladen zo lang mogelijk scherp te houden, is het belangrijk om het gazon vrij te houden van takken, kleine stenen en andere voorwerpen. 3.3 Werkmethoden 1. De maaier maait automatisch het gazon. Deze combineert continu maaien en laden. 2. Het laadstation zendt een signaal uit dat de maaier kan detecteren. De maaier begint naar het laadstation te zoeken wanneer de accu bijna leeg is. De maaier maait niet wanneer hij naar het laadstation zoekt. 3. Wanneer er een groot lichaam (zoals een persoon) of voorwerp (zoals een grote boom) dat hoger is dan 20 cm voor de maaier staat, kan deze ertegen botsen, waarna de maaier achteruit maait en een nieuwe richting selecteert. 4. Wanneer het maaihuis een obstakel van meer dan 13 cm raakt, keert de maaier terug en selecteert deze een nieuwe richting. 13 cm over Onder 7 cm Eerst draaien en dan passeren. Kan niet oversteken. Moet worden weggehaald. |
| 11 | 12 |
| 3. Functie van de maaier 5. Wanneer de regen te zwaar is, kan de maaier stoppen met werken en terugkeren naar het station. 6. Als de helling steiler is dan 30 graden, kan de maaier stoppen met werken en zal de maaimotor binnen één minuut stoppen. De maaier stopt met werken 7. Wanneer de maaier werkt, stopt de maaier als de gebruiker de handgreep vasthoudt en de maaimotor stopt binnen één minuut. Sensor van de handgreep 8. De OPEN/STOP-knop aan de achterkant van de maaier wordt gebruikt om de maaier te stoppen wanneer deze loopt. Als u op deze knop drukt, wordt ook de klep van het bedieningspaneel geopend. Als u de robotmaaier weer wilt gebruiken, moet u de klep sluiten. Knop Open/Stop 9. Onder de klep van het bedieningspaneel bevindt zich een bedieningspaneel dat wordt gebruikt om alle instellingen van de maaier te beheren. | 3. Functie van de maaier 10. Als u de maaier inschakelt, moet u de klep sluiten, waarna de maaier begint met het uitvoeren van de gevraagde acties. 11. Als de klep na het inschakelen open blijft staan, wordt de maaier na 6 minuten automatisch uitgeschakeld. Aan/uit-schakelaar Als u op de knop drukt, wordt de maaier ingeschakeld en als u nogmaals drukt, wordt de maaier uitgeschakeld. 3.4 Bewegingspatroon Het bewegingspatroon van de maaier loopt parallel en wordt door de maaier zelf bepaald. Wanneer de maaier voelt dat het alle grenzen van het gazon heeft bereikt, maait de maaier in een willekeurig patroon. Met dit maaisysteem kan het gazon gelijkmatig worden gemaaid zonder maailijnen. Als de maaier een gebied binnengaat en detecteert dat het gras langer is dan in het eerder gemaaid gazon, kan de bewegingssnelheid worden verlaagd. Als de maaier weer gras maait met een normale hoogte, wordt de snelheid teruggebracht naar de gewone snelheid. 3.5 Methode om het oplaadstation te zoeken De maaier maakt onregelmatige bewegingen tot hij de begrenzingslus bereikt. De maaier volgt dan de begrenzingsdraad naar het oplaadstation. Zorg ervoor dat de begrenzing vrij is van obstakels. |
| 13 | 14 |
| 4. Installatie Lees het hele hoofdstuk voorafgaand aan de installatie. Alleen als de installatie juist wordt uitgevoerd, kan de juist maaier werken. Het is daarom belangrijk om de installatie zorgvuldig te plannen. Maak voorafgaand aan de installatie een schets van het werkgebied, inclusief alle obstakels. Dit maakt het gemakkelijker om de ideale posities voor het laadstation, de begrenzingsdraad en de begeleidingsdraden te zien. Voer de installatie op de volgende manier uit: 4.1 Voorbereiding 4.2 Het oplaadstation installeren. 4.3 De accu opladen. 4.4 De begrenzingsdraad installeren. 4.5 Instructies over obstakels. 4.6 De begrenzingsdraad verbinden met het oplaadstation. 4.7 De installatie controleren. 4.8 De maaier koppelen aan het oplaadstation. 4.1 Voorbereiding 1. Als het gras in het voorgestelde werkgebied langer is dan 10 cm, moet u het eerst maaien met een normale grasmaaier. Verzamel daarna het gemaaien gras. 2. Controleer of alle onderdelen zijn meegeleverd: a. Gebruikershandleiding e. Nagels b. Maaier f. Adapter c. Oplaadstation g. Nietjes d. Begrenzingsdraad h. Gebruik een hamer voor de nietjes en een rechte spade en een tang om de draad te plooien. | 4. Installatie 4.2 Het oplaadstation installeren 1. Selecteer de locatie van het oplaadstation a. Het laadstation moet worden geplaatst in een wijd open gebied en 1,5 meter (5 voet) ervoor. b. Het laadstation moet worden geplaatst op een vlak gebied. Het hoogteverschil mag niet meer dan 3 cm zijn. c. Het is een goed idee om het oplaadstation in de schaduw te plaatsen. De levensduur van de accu gaat langer mee als deze wordt opgeladen in de laagst mogelijke omgevingstemperatuur. d. Het oplaadstation mag niet op een hobbelig oppervlak worden geplaatst om vervorming van de basisplaat te voorkomen. e. Het is mogelijk om de laagspanningskabel over het werkgebied te leggen. Deze moet worden vastgeniet of begraven. In sommige gevallen is het beter om het oplaadstation dicht bij een huismuur te plaatsen. Plaats het oplaadstation niet in een smalle doorgang (smaller dan ongeveer 2 meter). g. Plaats het laadstation niet in de buurt van een brandkraan. h. Stel de adapter niet bloot aan direct zonlicht. I. Zorg ervoor dat de opening van het oplaadstation naar links is gericht. |
| 15 | 16 |
| 4. Installatie 2. Het oplaadstation installeren en verbinden a. Plaats het oplaadstation op een geschikte plek. b. Zet het oplaadstation vast op de grond met behulp van de meegeleverde nagels (1, 2, 3, 4). c. Zet het deksel van het oplaadstation vast op het stationsbord met behulp van de bijgeleverde vier (a) schroeven. d. Sluit de laagspanningskabel aan op het oplaadstation. e. Sluit het netsnoer van de adapter aan op een stopcontact van 120 V (230 V). 4.3 De accu opladen De maaier wordt geleverd met een niet-opgeladen accu. Zodra het oplaadstation is verbonden, kunt u de accu opladen terwijl u de begrenzingslus legt. Duw de maaier in het station. 4.4 De begrenzingsdraad installeren. 1. Als u in de toekomst de begrenzingsdraad wilt aanpassen, wordt het aanbevolen om de begrenzingsdraad op de grond vast te nieten. U kunt de gewenste positie vochtig maken om de nietjes gemakkelijker te kunnen plaatsen. 2. Als u de begrenzingsdraad in de nabije toekomst niet wilt aanpassen, is het beter om de draad te begraven. U kunt beide methoden gebruiken om een betere prestatie te bereiken op basis van het scenario. 3. De begrenzingsdraad wordt in een lus rond het werkgebied van de maaier gelegd. Het wordt aanbevolen om de begrenzingsdraad te begraven vanaf het ene uiteinde van het oplaadstation en terug te werken naar het einde van het oplaadstation. Begin de draad te begraven vanaf hier Begin de draad te begraven vanaf hier of 4. De begrenzingsdraad moet op 40 cm afstand van de rand van het gebied, obstakels, afrasteringen en bloemperken worden gelegd. Dit voorkomt dat de maaier tegen het obstakel botst en de slijtage van het lichaam wordt erdoor beperkt. | 4. Installatie 5. Leg de begrenzingskabel niet onder een scherpe of een rechte hoek, maar bij voorkeur met een boog met een straal van minstens 50 cm. 6. Als er verschillende werkgebieden zijn, moet de breedte van de doorgang breder zijn dan 1,2 m (4 voet). Anders kan de maaier moeilijk tussen gebieden bewegen. Min. 40 cm Min. straal 50 cm |
| 17 | 18 |
| 4. Installatie 4.5 Instructies over obstakels 1. Bomen, palen, stenen of zware obstakels uit harde en stevige materialen kunnen dienen als natuurlijke begrenzing. De begrenzingsdraad is optioneel rond deze obstakels. 2. Planten en voorwerpen met fijne en kwetsbare oppervlaktematerialen moeten door draad worden beschermd. 3. Bij een terrein met obstakels, zoals boomwortels, kan er ook een begrenzingslus nodig zijn om de bladen van de maaier te beschermen. 4. Zorg ervoor dat de begrenzingskabel recht op de grond ligt. Als de begrenzingskabel wordt losgemaakt of op het gazon wordt gerold, kan de maaier de draad doorsnijden en wordt het signaal mogelijk niet door de maaier ontvangen. 5. Gebruik een hamer om de nietjes in de grond te hameren. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de nietjes en zorg dat de draad plat op het gazon ligt. De afstand van elk nietje moet ongeveer 100 cm zijn. Maar om de hoek is de afstand tussen de nietjes misschien 30-50 cm. 6. De draad moet recht blijven. Rol deze niet op om de lengte te verkorten of voor enig ander doel. | 4. Installatie 7. Als u de begrenzingsdraad wilt begraven, moet u de begrenzingsdraad tussen 1 cm en 15 cm in de grond plaatsen en de begrenzingskabel moet recht en onbeschadigd blijven. Max. 15 cm Begrenzingsdraad 4.6 De begrenzingsdraad verbinden met het oplaadstation 1. Er zijn 2 begeleidingsdraden in het oplaadstation geïnstalleerd. Zie afbeelding 1 en 2. 2. Gebruik een tang om de mantel van de draad te verwijderen en de koperdraad vast te maken, zie afbeelding a. 3. Gebruik het tapepakket en maak de draad vast zoals wordt weergegeven in afbeelding b. 4. Verbind de 2 uiteinden van begrenzingsdraad met 2 begeleidingsdraden en voltooi de gesloten lus van het begrenzingsgebied. Volg de onderstaande methode om de verbinding te maken. 4.7 De installatie controleren Controleer het groene lampje op het oplaadstation om ervoor te zorgen de begrenzingsdraad juist is geïnstalleerd. • Het lampje knippert per seconde: Het signaal is goed. • Het lampje brandt niet: De lusverbinding is mislukt en er wordt geen signaal gedetecteerd. |
| 19 | 20 |
| 4. Installatie 4.8 De maaier verbinden met het oplaadstation Open het bedieningspaneel door op de knop STOP/OPEN te drukken. Plaats de maaier in het oplaadstation. Het display moet oplaadinformatie weergeven en u hoort een pieptoon tot de afdekking is gesloten. Opladen: Stroom: 1,0 A Timer: 20 5. Gebruik 5.1 Een lege accu opladen Wanneer de maaier nieuw is of gedurende lange tijd is opgeslagen, moet de accu worden opgeladen voordat u begint. Het opladen duurt ongeveer 4 uur. Als de verbinding juist is, wordt er informatie over het oplaadproces op het display weergegeven gedurende het gehele oplaadproces. 5.2 De timer gebruiken Om de prestaties van de maaier te garanderen, mag deze niet te lang worden gebruikt. De maaitijd moet bijvoorbeeld overeenkomen met het gazon. Het is beter om elke dag te maaien dat 12 uur per dag . Een rustperiode van drie dagen per maand wordt aanbevolen. Gebruik de timerfunctie (zie pagina 20, 7.4) om de maaitijd, het tijdstip en de dagen van de week in te stellen. 5.3 De maaier starten 1. Druk op de knop STOP/OPEN om de afdekking van het bedieningspaneel te openen. 2. Druk op „” de AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel om de robotmaaier in te schakelen. 3. Voer het juiste wachtwoord in. 4. Sluit de afdekking. De melding Maaien wordt op het display weergegeven, de motor wordt ingeschakeld en de wielen beginnen te draaien. 5.4 De maaier stoppen Druk op de knop STOP/OPEN, de maaier stopt en de motor stopt na 1 seconde, waarna de afdekking van het bedieningspaneel kan worden geopend. Druk | 5. Gebruik 5.5 Opnieuw starten Wanneer u gereed bent met het bedieningspaneel, kunt u de afdekking van het bedieningspaneel sluiten om de robotmaaier automatisch opnieuw te starten. Als er meer dan 4 minuten zijn verstreken sinds dat u de laatste keer op de knop STOP/OPEN of het toetsenblok hebt gedrukt, is de functie Opnieuw opstarten niet beschikbaar. U moet het volgende doen: 1. Druk op de knop YES. 2. Sluiten de afdekking van het bedieningspaneel. 5.6 De maaier uitschakelen 1. Druk op de knop STOP/OPEN. 2. Druk op de hoofdschakelaar. Het display mag niets weergeven als de machine juist is uitgeschakeld. Druk op deze knop 5.7 De maaihoogte aanpassen De maaihoogte kan worden aangepast van 2 cm tot 7 cm. Als het gras lang is, wordt het aanbevolen om de maaier te laten maaien op de maximale maaihoogte. Wanneer het gras korter is, kunt u geleidelijk aan de maaihoogte verlagen. Ga als volgt te werk om de maaihoogte aan te passen: Stap 1: Druk op de knop STOP/OPEN om de maaier te stoppen. Open daarna de afdekking van het bedieningspaneel. Stap 2: Til de handgreep omhoog en trek of duw deze naar de gewenste positie. De geselecteerde positie is gemarkeerd aan de rechterkant van de handgreep. Stap 3: Trek en houd de T-balk horizontaal om de maaihoogte te verhogen. Stap 4: Trek en houd de T-balk horizontaal om de maaihoogte te verlagen. Stap 5: Verlaag de handgreep en zorg ervoor dat deze vergrendeld is. Handgreep van de T-balk Duw/trek de T-balk naar de doelpositie en verlaag daarna de handgreep. |
| 21 | 22 |
| 6. Bedieningspaneel Alle opdrachten en instellingen van de maaier worden gemaakt via het bedieningspaneel. Alle functies zijn toegankelijk via een aantal menu's. Het bedieningspaneel bestaat uit een display en een toetsenbord. Alle informatie wordt weergegeven op het display en alle invoer gebeurt met behulp van de knoppen. 1. LCD-display 1. Het menu Maaier is het hoogste niveau in de volledige menustructuur. 2. De cursor geeft aan welk menu is geselecteerd wanneer u op de knop YES drukt. 3. De klok geeft de huidige tijd weer. 4. AUTO of MAN geven aan welke werkmodus momenteel is geselecteerd. 5. De accustatus geeft de resterende accucapaciteit weer. 2. Toetsenblok Het toetsenblok bestaat uit drie groepen knoppen: selecteren, cijfers en de aan/uit-schakelaar. • Selecteren : Annuleren: Druk op om een stap terug te gaan in de menustructuur of een doorlopende invoer te annuleren. : JA: Druk hierop om een invoer of selectie te bevestigen. : Pijl omhoog of pijl omlaag: Druk op de pijlknoppen om de cursor te verplaatsen tussen menu's of verschillende selecties. • Nummers Deze worden gebruikt in de menustructuur om instellingen te maken, het wachtwoord in te voeren en de tijd en timer in te stellen. U kunt er ook sommige functies mee in- of uitschakelen, bijvoorbeeld op afstand, ultrasoon, regen. • Aan/uit-schakelaar. : Aan/uit-knop Blader door het maaimenu en de submenu's met de pijltjestoetsen. Voer waarden en de tijd in met de cijfertoetsen en bevestig elke selectie met de knop YES. Druk op de knop Annuleren om naar het vorige menu te gaan. | 7. Menufuncties 7.1 Maaimenu Het hoofdmenu bestaat uit 5 opties: 1. Ga naar station 2. Startmodus 3. Timer 4. Instellingen 5. Foutinformatie Onder elke optie bevinden zich een aantal submenu's. Hiermee kunt u alle functies gebruiken om de instellingen van de maaier in te stellen. 7.2 Ga naar station yes [√] of yes [ ] Hiermee laat u de maaier onmiddellijk naar het oplaadstation rijden om de accu op te laden. Selecteer de functie en druk op om de opdracht te bevestigen. 7.3 Startmodus of Gebruik de knop Als de maaier in Man staat en Man is aangevinkt, begint de maaier te werken, maar deze is niet gepland. Als de maaier in Auto staat en Auto is aangevinkt, begint de maaier te werken volgens de planning. 7.4 Timer en planner 1. Dagplanning: Wanneer deze is geselecteerd, zal de maaier dagelijks werken. 2. Weekplanning: Wanneer deze is geselecteerd, kunt u bepalen welke dag in de week de automatische maaier zal worden gebruikt. 3. Maaitijd: Hiermee kunt u het tijdstip op een dag instellen waarop de maaier start en stopt. 7.5 Instellingen Gebruik de knop Numbers om instellingen te maken. • Datum Hiermee kunt u de huidige datum instellen. • Tijd Hiermee kunt u de huidige tijd instellen. • Regen en ultrasoon Hiermee kunt u regen en ultrasoon in- of uitschakelen. Op afstand Hiermee kunt u op afstand in- of uitschakelen. • Wachtwoord Hiermee kunt u het wachtwoord inschakelen en wijzigen. |
| 23 | 24 |
| 7. Menufuncties 7.6 Foutinformatie Hiermee kunt u een foutmelding over de werking weergeven. 1. None signal [Geen signaal] 2. Mower out [Maaier uitgeschakeld] 3. Lift error [Tilfout] 4. Bump error [Botsingfout] 5. Usonic error [Ultrsaone fout] 6. Wheel error [Wielfout] 7. Blades error [Bladfout] 8. Over load error [Overbelastingsfout] 9. None error [Geen fout] | 7. Menufuncties 7.7 Menuhulplijn Maaimenu |
| 25 | 26 |
| 8. Onderhoud 8.1 Controleer en reinig de maaier regelmatig of een keer per week. 8.2 Tijdens de eerste gebruiksperiode moeten de beschermplaat van de bladplaat en bladen een keer per maand worden gecontroleerd. 8.3 Het is belangrijk dat de bladplaat soepel draait. Als de bladplaat wordt vastgehouden, moet ook de beschermingsplaat gemakkelijk kunnen draaien. 8.4 De randen van de bladen mogen niet beschadigd worden. De levensduur van het blad hangt af van het type gras en de grond. 8,5. Botte bladen leiden tot slechte prestaties. De hoogte van het gazon is niet overal hetzelfde. De maaier zal meer energie nodig hebben om hetzelfde gazonoppervlak te maaien. 8,6. Laad de accu volledig op aan het einde van het seizoen voordat u deze voor de winter opslaat. Als u de maaier langer dan een jaar opslaat, moet u de accu opnieuw opladen. 9. Reinigen 1. Gebruik nooit een hogedrukreiniger of stromend water om de maaier te reinigen. 2. Het is belangrijk om de maaier schoon te houden. Als de maaier een grote hoeveelheid gras moet maaien, verslijten de bladen sneller en er is meer energie nodig om het blad aan te drijven. 3. We raden u aan een borstel te gebruiken en water te spuiten om de onderkant te reinigen, en een vochtige, zachte spons of doek om de bovenkant en buitenkant te reinigen. | 10. De bladen vervangen Ga als volgt te werk om de bladen te vervangen: Stap 1. Ga als volgt te werk om de bladen te vervangen. Stap 2. Draag veiligheidshandschoenen. Stap 3. Zet de maaier ondersteboven. Stap 4. Verdraai de beschermplaat zodat het gat overeenkomt met de schroef voor het blad. Stap 5. Schroef het blad los. Gebruik een platte of sterschroevendraaier. Stap 6. Wrik de beschermplaat en de bladplaat een beetje uit elkaar en verwijder het blad en de schroef. Stap 7. Schroef het nieuwe blad stevig vast. Stap 8. Omdat de bladen in in één richting kunnen draaien, verslijt er slechts een kant van het blad. Om het blad langer te gebruiken, kunt u het gewoon omdraaien, zodat u het blad langer kunt gebruiken. 11. Winteropslag 1. De maaier moet zorgvuldig worden gereinigd voorafgaand aan de winteropslag. Laad de accu volledig op voorafgaand aan de winteropslag. 2. Bewaar de maaier in het station en plaats deze op een droge en vorstvrije plek, bij voorkeur in de originele verpakking, 3. De begrenzingsdraad kan op of in de grond blijven liggen. Omdat het oplaadstation wordt verwijderd, moet u de uiteinden van de begrenzingsdraad beschermen tegen vocht door deze met isolatietape in te wikkelen. 12. Na de winteropslag 1. Controleer of de maaier, contactstroken en oplaadstroken voorafgaand aan het gebruik moeten worden gereinigd. Als de oplaad- of contactstroken verroest lijken te zijn, reinigt u ze met schuurpapier van goede kwaliteit. Controleer of de tijd en datum van de maaier juist zijn. 2. Controleer of de bladen moeten worden vervangen. 3. Controleer of de bladplaat en beschermplaat soepel draaien. Zo niet, neemt u contact op met service om het probleem op te lossen. |
| 27 | 28 |
| 13. Verwijdering Een accu verwijderen die geen lading meer kan vasthouden Om natuurlijke bronnen te behouden, recyclet u de accu of gooit u deze op de juiste manier weg. Raadpleeg uw plaatselijke afvalautoriteit voor informatie over beschikbare recycling- en / of verwijderingsmogelijkheden. Laat de accu ontladen door het gereedschap te gebruiken, verwijder vervolgens de accu uit het gereedschap en bedek de accuaansluitingen met zware kleefband om kortsluiting en energieafvoer te voorkomen. Probeer geen onderdelen te openen of te verwijderen. Elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijke producten. Overeenkomstig Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in de nationale wetgeving, moeten elektrische apparaten gescheiden worden afgevoerd naar specifiek daartoe voorziene inzamelpunten. Raadpleeg uw gemeentebestuur of uw winkelier voor advies over recycling. 14. Technische gegevens Spanning Accu 21,6 V*2, 2500 mAh, 54 Wh Li-ion Gewicht 7,65 kg/20 kg Geluidsdrukniveau ˂ 70 dB(A) Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 80 dB(A) Afmetingen 600*420*290 mm Spanning 100-240 V~ 50/60 Hz Werkgebied 1800 m2 Instelling van de maaihoogte 2-7 cm Maaibreedte 190mm Helling Max. 30 graden Gewicht 23,5 kg Tijd voor het opladen van de accu 3-4 uur Gemiddelde werktijd per lading 4,5 uur Snelheid 3500/min Vermogen 30W Gemiddelde werksnelheid 22 m/min Beschermingsklasse III Beschermingsgraad IPX44 | 10. De bladen vervangen Ga als volgt te werk om de bladen te vervangen: Stap 1. Ga als volgt te werk om de bladen te vervangen. Stap 2. Draag veiligheidshandschoenen. Stap 3. Zet de maaier ondersteboven. Stap 4. Verdraai de beschermplaat zodat het gat overeenkomt met de schroef voor het blad. Stap 5. Schroef het blad los. Gebruik een platte of sterschroevendraaier. Stap 6. Wrik de beschermplaat en de bladplaat een beetje uit elkaar en verwijder het blad en de schroef. Stap 7. Schroef het nieuwe blad stevig vast. Stap 8. Omdat de bladen in in één richting kunnen draaien, verslijt er slechts een kant van het blad. Om het blad langer te gebruiken, kunt u het gewoon omdraaien, zodat u het blad langer kunt gebruiken. 11. Winteropslag 1. De maaier moet zorgvuldig worden gereinigd voorafgaand aan de winteropslag. Laad de accu volledig op voorafgaand aan de winteropslag. 2. Bewaar de maaier in het station en plaats deze op een droge en vorstvrije plek, bij voorkeur in de originele verpakking, 3. De begrenzingsdraad kan op of in de grond blijven liggen. Omdat het oplaadstation wordt verwijderd, moet u de uiteinden van de begrenzingsdraad beschermen tegen vocht door deze met isolatietape in te wikkelen. 12. Na de winteropslag 1. Controleer of de maaier, contactstroken en oplaadstroken voorafgaand aan het gebruik moeten worden gereinigd. Als de oplaad- of contactstroken verroest lijken te zijn, reinigt u ze met schuurpapier van goede kwaliteit. Controleer of de tijd en datum van de maaier juist zijn. 2. Controleer of de bladen moeten worden vervangen. 3. Controleer of de bladplaat en beschermplaat soepel draaien. Zo niet, neemt u contact op met service om het probleem op te lossen. |
| 29 | 30 |
| CE CONFORMITEITSVERKLARING BUILDER ZI, 32 rue Aristide Berges - 31270 Cugnaux - France (Frankrijk) Verklaart dat de hieronder aangeduide machine: ROBOTMAAIER HTDER21V Serienummer: in overeenstemming is met de vereisten van de „Machinerichtlijn” 2006/42/EG en de volgende Europese richtlijnen: Ze voldoen ook aan de volgende Europese richtlijnen: EMC-richtlijn 2014/30/EU ROHS-richtlijn 2011/65/EG R&TT E 1999/5/EC Geluidsrichtlijn 2000/14/CE + bijlage VI en richtlijn 2005/88/EG Ze voldoen ook aan Europese normen, nationale normen, en de volgende technische voorzieningen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 50636-2-107:2015 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A1:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62233:2008 Opgemaakt te Cugnaux, 11/10/2018 Philippe MARIE / CEO Verantwoordelijke van het technisch bestand: Mr. Olivier Patriarca HYUNDAI ZI, 32 RUE ARISTIDE BERGES 31270 CUGNAUX, FRANCE (FRANKRIJK) Onder licentie van Hyundai Corporation, Korea |  |
| 31 | 32 |

# Text boxes

Bij voorkeur

min. 1,2 meter

Bij voorkeur min.

1,2 m

max. 1,0 cm

Min. 150 cm

Begrenzings-draad

Begeleidingsdraad

Aarding

Aarding